FG150501

公开招标文件

采购项目编号：　GPCGD172175HG309F　.

采购项目名称：　广东省食品检验所2017年仪器设备采购及相关服务（第一批）   .

广东省政府采购中心编制

发布日期：2017年9月

温馨提示

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 投标/报价保证金需于投标/报价文件递交截止时间前到达广东省政府采购中心账户（开户行及账号见《投标/报价供应商须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标/报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称需对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

- 投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 因场地有限，本中心无法提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车，如正南路咪表停车位、珠江国际大厦、广州大厦、机械大厦及其他对外营业的停车场等。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标供应商须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东省政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受广东省食品检验所（以下简称“采购人”）的委托，对广东省食品检验所2017年仪器设备采购及相关服务（第一批）   进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GPCGD172175HG309F

二、采购项目名称：广东省食品检验所2017年仪器设备采购及相关服务（第一批）

三、采购预算1300万。

四、项目内容及需求：(采购项目技术要求)

详见用户需求书。投标人可对个别子包或全部子包进行投标，但应对子包内所有的招标内容进行投标。

五、投标供应商资格：

1. 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证等证明文件）等副本复印件。

3. 已登记报名并获取本项目采购文件。

4、供应商必须是以下产品的制造商，或能提交其销售代理资格证复印件或制造商（含地区分公司或同级代表处）对本项目授权文件原件。

| 子包号 | 授权设备 |
| --- | --- |
| 1 | 全自动汞分析仪 |
| 2 | 全自动食用油极性组分分离系统 |
| 3 | 气相色谱仪 |
| 4 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 5 | 连续流动注射分析仪 |
| 6 | 电感耦合等离子体质谱仪 |
| 6 | 高效液相色谱仪 |
| 7 | PCR仪 |
| 8 | 高效液相色谱仪 |
| 9 | 高效液相色谱-串联质谱联用仪 |

5. 本项目不接受联合体投标。

6. 本项目允许进口产品投标。

7. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

六、符合资格的报价人应当在2017年9月19日起至2017年9月28日期间到广东省政府采购中心报名并购买招标文件（本项目仅接受网上报名，供应商网上报名须知：供应商可登陆：http://www.gpcgd.com广东省政府采购中心网站，进行注册报名，办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。供应商在注册审核通过后，于采购项目公告规定的报名时间内在“广东省政府采购中心供应商报名系统”内选择需要报名的项目公告，填写好报名表并完成网上缴费后即为报名成功。报名成功的供应商可以按网上流程自行打印发票），采购文件每套售价150元（人民币），售后不退。

七、投标截止时间：2017年10月12日9:30

八、投标文件递交地点：广州市越秀区越华路118号之一 313室

九、开标时间：2017年10月12日9:30

十、开标地点：广州市越秀区越华路118号之一313室

十一、本次招标的投标保证金金额如下表。请留意投标供应商须知缴纳保证金的相关条款。

| 子包号 | 保证金（万元） | 最高限价万元（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 子包1 | 0.5309 | 38 |
| 子包2 | 0.5309 | 30 |
| 子包3 | 1.2309 | 85 |
| 子包4 | 0.8309 | 52 |
| 子包5 | 0.5309 | 46 |
| 子包6 | 3.2309 | 178 |
| 子包7 | 2.2309 | 149 |
| 子包8 | 4.2309 | 240 |
| 子包9 | 5.2309 | 302 |
| 子包10 | 1.2309 | 68.8 |
| 子包11 | 1.2309 | 68.2 |
| 子包12 | 0.5309 | 43 |

- 为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标（报价）供应商使用融资担保手段，融资担保的具体事宜可直接与本机构约定的专业担保机构联系洽谈，或直接与有关金融机构联系洽谈。

集中采购机构联系人：杨工	采购人联系人：

电话：020-62791640	电话：

传真：020-83301107	传真：

联系地址：广州市越华路118号之一801	联系地址：

邮编：510030	邮编： 516211

QQ：529110325

广东省政府采购中心

2017年9月19日

第二部分　用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效；“▲”号的条款为重要技术要求，响应程度将影响技术得分。

一、需求总清单

| 子包号 | 设备名称 | 详细清单及规格说明 | 数量 | 最高限价万元（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动汞分析仪 | 详见包组一 需求技术参数 | 1 | 38 |
| 子包1小计 | 1 | 38 |
| 2 | 全自动食用油极性组分分离系统 | 详见包组二 需求技术参数 | 1 | 30 |
| 子包2小计 | 1 | 30 |
| 3 | 气相色谱仪 | 详见包组三 需求技术参数 | 2 | 85 |
| 子包3小计 | 2 | 85 |
| 4 | 实时荧光定量PCR仪 | 详见包组四 需求技术参数 | 1 | 52 |
| 子包4小计 | 1 | 52 |
| 5 | 连续流动注射分析仪 | 详见包组五 需求技术参数 | 1 | 46 |
| 子包5小计 | 1 | 46 |
| 6 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 详见各包组六 需求技术参数 | 1 | 130 |
|  | 高效液相色谱仪 |  | 1 | 48 |
| 子包6小计 | 2 | 178 |
| 7 | PCR仪 | 详见包组七 需求技术参数 | 1 | 149 |
| 子包7小计 | 1 | 149 |
| 8 | 高效液相色谱仪 | 详见包组八 需求技术参数 | 5 | 240 |
| 子包8小计 | 5 | 240 |
| 9 | 高效液相色谱-串联质谱联用仪 | 详见包组九 需求技术参数 | 1 | 302 |
| 子包9小计 | 1 | 302 |
| 10 | 高压灭菌锅 | 详见包组十 需求技术参数 | 2 | 17 |
|  | 生物安全柜 |  | 1 | 7 |
|  | 超低温冰箱 |  | 1 | 9 |
|  | 紫外可见分光光度计 |  | 1 | 13 |
|  | 洗板机 |  | 1 | 3 |
|  | pH计 |  | 2 | 2 |
|  | 灭菌锅安全阀 |  | 3 | 2.4 |
|  | 灭菌锅压力表 |  | 3 | 2.4 |
|  | 紫外可见分光光度计 |  | 1 | 13 |
| 子包10小计 | 15 | 68.8 |
| 11 | 研磨仪 | 详见包组十 需求技术参数 | 3 | 21 |
|  | 高速振荡混合器 |  | 1 | 4.5 |
|  | 真空泵 |  | 2 | 2 |
|  | 离心机（超速、冷冻） |  | 1 | 15 |
|  | 精密天平1 |  | 4 | 8 |
|  | 精密天平2 |  | 10 | 7 |
|  | 固相萃取仪 |  | 2 | 1.5 |
|  | 加热仪 |  | 3 | 1.5 |
|  | 精密天平3 |  | 1 | 0.7 |
|  | pH计 |  | 1 | 1 |
|  | 自动蒸馏装置 |  | 2 | 6 |
| 子包11小计 | 30 | 68.2 |
| 12 | 试管分散机 | 详见包组十一需求技术参数 | 3 | 3 |
|  | 试管研磨机 |  | 3 | 4.5 |
|  | 控制型试管研磨机 |  | 1 | 2 |
|  | 分液器1 |  | 10 | 3 |
|  | 分液器2 |  | 9 | 2.7 |
|  | 分液器3 |  | 1 | 0.3 |
|  | 分液器4 |  | 10 | 3 |
|  | 分液器5 |  | 3 | 0.9 |
|  | 分液器6 |  | 2 | 0.6 |
|  | 分液器7 |  | 1 | 0.3 |
|  | 分液器8 |  | 1 | 0.3 |
|  | 移液器1 |  | 5 | 0.8 |
|  | 移液器2 |  | 8 | 1.28 |
|  | 移液器3 |  | 5 | 0.8 |
|  | 移液器4 |  | 15 | 2.4 |
|  | 移液器5 |  | 5 | 0.8 |
|  | 移液器6 |  | 40 | 6.4 |
|  | 移液器7 |  | 16 | 2.56 |
|  | 移液器8 |  | 26 | 4.16 |
|  | 5mL白色酸碱两用滴定管 |  | 2 | 0.4 |
|  | 10mL白色酸碱两用滴定管 |  | 2 | 0.4 |
|  | 25mL白色酸碱两用滴定管 |  | 5 | 1 |
|  | 25mL棕色酸碱两用滴定管 |  | 2 | 0.4 |
|  | 50mL白色酸碱两用滴定管 |  | 2 | 0.5 |
|  | 50mL棕色酸碱两用滴定管 |  | 2 | 0.5 |
| 子包12小计 | 179 | 43 |

★每种设备的投标报价不能超过该设备的最高限价。

二、包组一需求

全自动汞分析仪技术参数

1、仪器应用要求

适用于食品、环境、农业等实验室，对食品、动植物、沉积物、土壤、淤泥、涂料、饮用水、饮料等各种固、液体以及各种气体样品中的汞含量的直接检测分析。

2、仪器工作条件

工作电压：220VAC±10％；温度：10--30℃；湿度：20％--80％

3、仪器技术要求

★3.1 仪器采用“金汞齐富集-冷原子吸收测定”工作原理测量汞元素含量。无需任何样品前处理、无需使用任何化学试剂，直接测定固体和液体样品。

3.2产品需合法取得中国政府签发的相关证书（如，《计量器具型式批准证书》等）。负责中国销售及售后的总代理也需合法取得相关销售及售后服务的资质认证。需提供相关资料复印件，原件备查。

3.3仪器有优异的稳定性，校正曲线不用每次都做，可根据实际3—6个月做一次。

3.4性能指标

▲3.4.1检出限：≤0.001ng。

3.4.2重复性：RSD≤1.0%@10ngHg。如在≤1.0ngHg时,仍能达到RSD≤1.0%的要求且提供过往用户仪器验收报告者，优先考虑。过往用户仪器验收报告可为复印件并加盖公章，原件备查。

3.4.3线性范围上限：≥2000ng

3.4.4校准方式：标准溶液或标准物质

3.4.5最大样品量：固体1500mg，液体1500μL

▲3.4.6自动进样器：内置，无需切换任何硬件、软件，即可完成固体、液体样品的检测，可直接完成大批量固体、液体样品的检测并连续工作6小时不出故障。在整个测量过程中，每个样品始终处于防尘罩保护，避免环境干扰

3.5仪器具有样品≥40倍预富集能力：能在线自动浓缩多个样品后再做检测，以提高超低浓度Hg样品的检测准确度。需提供工作模式的证明材料（如，仪器操作软件的实际截图）。

3.6检测系统：至少具有长池、短池两个测量池，长短测量池配备各自校正曲线，仪器能根据实际汞含量水平而自动完成高、低量程间的切换。确保数据准确性。

3.7自动空白运行功能：通过设定汞含量超限浓度值后仪器自动执行空白运行功能直至空白测定值恢复到设定的合理空白水平后才继续后续样品的测定，从而消除了高浓度汞记忆效应对系统产生的汞污染。需提供工作模式的证明材料（如，仪器操作软件的实际截图）。

3.8含有内置汞吸附装置，保证汞气体的零排放。

3.9 仪器通过软件全过程控制样品预处理、分解、催化、解析温度和时间，并可由用户根据实际需求任意修改测量条件。

3.10仪器主机具备除水，防尘设计。检测池处于120℃恒温保护状态无需额外使用干燥管，确保最短的检测时间和最稳定的检测结果，以及确保操作人员最低的操作成本和最简便的操作。提供软件截图以作说明

3.11仪器仅使用氧气做载气，即可对固体、液体样品进行检测，无需使用其他气体

3.12仪器拓展功能：模块化设计，可完美升级，满足各种分析需求。

4、配置要求：

- 全自动汞分析仪主机(含固体液体通用自动进样器)；检测器具有长池、短池两个，催化管两支；金汞齐化器两支；汞收集管一支；镍舟或陶瓷舟一包（40个/包）；石英舟10支；电脑1台（22寸宽屏液晶，i5处理器,1TB硬盘,8G内存，1G独显，鼠标，键盘， Windows 7中文专业64位版含光盘）。

★投标人所提供的产品（电脑）属政府强制采购节能产品，投标人所投产品应已列入第二十二期的《节能产品政府采购清单》（注：该清单可查询中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn；请投标人附函说明产品所在清单页码，或打印投标产品所在《清单》页）。

5、技术服务：

5.1安装调试: 由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 中标人安装调试人员一切费用自理。安装、试运行合格后由买方出具证明作为支付货款的依据。

5.2培训：中标人应就设备的安装、检验、调试、使用和维护等免费培训买方技术人员，直到买方受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.3质量保证期：整机验收合格后1年(自设备验收合格之日起计算)。

5.4维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；如需中标人派员，则应在48小时内（不计路途时间）派出专门维修人员到现场维修。

5.5 交货期：合同签订后60天内

三、包组二需求

EOPC食用油极性组分分离系统招标参数

1、系统描述以及主要用途

EOPC（Edible Oil Polar Components）食用油极性组分分离系统，搭载专用极性组分分离柱，自动控制洗脱流速、通过检测器引导自动接收分离组分并实施监控分离效果，避免了传统层析柱过程中出现的分离效果不稳定、分离滞后验证、溶剂消耗高、费时费力等缺陷。特别适合油脂中极性组分、非极性组分的分离。

2、系统配置

EOPC食用油极性组分分离系统主机；EOPC溶剂温控系统一套；EOPC软件操作系统一套；系统启动工具包一套；EOPC分离柱 100包（2支/包），溶液输送系统，数据处理系统（12.1＂，触屏，1.8GHz，4GB，32GB）

3、系统描述

3.1输液系统保证极性组分洗脱溶剂的精确输送，精度可达到2%以内；

3.2输液系统耐压可达200psi，并配有压力传感系统，实时监测系统压力，保证在输液过程中实验正常进行；

3.3二元溶剂系统，运行过程中无需进行极性组分洗脱液和非极性组分洗脱液的手动切换，系统可自主进行切换；

3.4所有洗脱溶剂经过的管路都为惰性、耐腐蚀、低残留的eopc专用管路；

3.5内置EOPC专用方法包，可直接调用，实现仪器到手后一键式进行食用油中极性组分测定实验操作，免去因软件复杂造成长时间仪器得不到有效使用。

3.6可选配连接自动进样系统、柱转换系统实现多个样品的连续自动进样、自动分离、自动收集。

4、技术指标

4.1 EOPC食用油极性组分分离系统

4.1.1泵单元

▲4.1.1.1泵头流速范围：1-100 ml/min。

▲4.1.1.2流量精度：±2%

4.1.1.3最大压力：200psi

4.1.1.4溶剂通道：二元梯度，2个溶剂通道

★4.1.1.5材质：惰性、耐腐蚀、低残留、EOPC专用

★4.1.1.6泵类型：无阀计量泵

4.1.2检测器

4.1.2.1工作站软件可以同时控制多个检测器

4.1.2.2可变波长紫外检测器

4.1.2.3波长：200-400nm可调

4.1.2.4光源类型：氘灯

4.1.2.5吸光度范围：0-5AU

★4.1.2.6波长精度：±1nm

★4.1.3收集器

4.1.3.1可进行极性组分与非极性组分的分别收集，可放置500ml或者1000ml溶剂瓶收集

4.1.3.2收集方式：全收集、峰收集（阈值和斜率单独或者组合收集）、手动收集、窗口收集（阈值与时间单独或者组合收集）

4.2 EOPC流动相温控系统

★4.2.1温度控制范围:4℃-室温

4.2.2可置放2个4L溶剂瓶

4.2.3封闭干式制冷方式

5、技术服务

5.1安装调试: 由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 中标人安装调试人员一切费用自理。安装、试运行合格后由买方出具证明作为支付货款的依据。

5.2培训：中标人应就设备的安装、检验、调试、使用和维护等免费培训买方技术人员，直到买方受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

5.3质量保证期:  整机验收合格后1年(自设备验收合格之日起计算)。

5.4维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；如需中标人派员，则应在48小时内（不计路途时间）派出专门维修人员到现场维修。

5.5 交货期：合同签订后60天内。

5.6保修期：2年。

四、包组三需求

气相色谱仪技术参数

1、运行环境

1.1	环境温度: 15℃～35℃

1.2	相对湿度 ≤80%

1.3	适用电源 :220V(±10%),50Hz(±2%)

2、系统配置

★2.1气相色谱仪主机；分流/不分流毛细柱进样口；FID/FPD/ECD检测器各1套；进样针3根；100位或以上自动进样器1个；分流/不分流进样口2套；

2.2原装中文工作站

2.3	毛细管色谱柱：2根DB-5 30m*0.25mm*0.25μm或同等型号和1根DB-35 30m*0.25mm*0.25μm或同等型号.

2.4消耗品：高温隔垫、石墨O型圈、分流/吹扫用过滤器配件、分子筛过滤器(老化)、毛细管用压环、惰性处理石英棉、毛细管用螺母(无缝)、铝制垫圈,500/pkg、不分流用玻璃衬管、分流用玻璃衬管、毛细管柱切割器、镊子、石英棉填充工具

2.5 空气、氢气发生器各一台

2.6电脑1台（22寸宽屏液晶，i7双核处理器,1TB硬盘,8G内存，1G独显，鼠标，键盘， Windows 7中文专业64位版含光盘）及网络版打印机（双面打印，打印速度≧20页/分钟）。

3、技术规格

3.1气相色谱仪部分

3.1.1主机：配置有先进流量控制系统的毛细管气相色谱仪，为今后升级开展更多的检测项目，要求仪器主机能同时安装FID/ECD/FPD这三个检测器于主机上,最多能同时安装4个液体进样口、4个检测器；

3.1.2柱箱系统

3.1.2.1温度范围：室温以上4℃～450℃

3.1.3载气系统

3.1.3.1流量调节范围：≥1150ml/min

▲3.1.3.2在作温度程序时，软件必须有恒定线速度功能，可保持色谱柱内载气平均线速度恒定。(需提供厂家盖章证明原件)

3.1.4进样口

3.1.4.1流量设定范围（N2≥1100ml/min(需提供厂家盖章证明原件)

3.1.4.2最高分流比：≥9000:1(需提供厂家盖章证明原件)

3.1.4.3保留时间重现性: <0.006%；

3.1.4.4峰面积重现性: < 0.6% RSD；

▲3.1.4.5分流不分流进样口的温度：450°C (需提供厂家盖章证明原件)

3.1.4.6仪器升温速度：250℃/min; (需提供厂家盖章证明原件)

3.1.4.7 进样口的最大承压能力1035KPa;

3.1.4.8 进样口隔垫吹扫流量范围：0-200ml/min;

3.1.5检测器

3.1.5.1带先进压力控制的电子捕获检测器（ECD）

3.1.5.1.1最高使用温度:≥350°C

3.1.5.1.2检测限:≤4fg/s (g-六六六)

3.1.5.1.3数据传输速率：≥500Hz (4ms)

3.1.5.2带先进压力控制的火焰光度检测器（FPD）

3.1.5.2.1最高使用温度:  ≥350°C

3.1.5.2.2检测限:P ≤55fgP/s (磷酸三丁酯)；S ≤3pgS/s (十二烷硫醇)

3.1.5.2.3数据传输速率：≥500Hz (4ms)

3.1.5.3火焰离子化检测器（FID）

3.1.5.3.1最高使用温度450OC ；

3.1.5.3.2最低检测限：<1.2pg碳/秒（十二烷）；

3.1.5.3.3检测器最高采集速率 500Hz(需提供厂家盖章证明原件)

3.2自动进样器

3.2.1进样量设置范围：0.05~200uL(需提供厂家盖章证明原件)

3.2.2 自动进样器位数：≥100位

3.2.3自动进样塔2个

4、技术服务

4.1安装调试: 由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 中标人安装调试人员一切费用自理。安装、试运行合格后由买方出具证明作为支付货款的依据。

4.2培训

4.2.1中标人应就设备的安装、检验、调试、使用和维护等免费培训2名买方技术人员，直到买方受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

4.3质保与维修

4.3.1质量保证期:  整机验收合格后2年,(自设备验收合格之日起计算)。

4.3.2维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；如需中标人派员，则应在48小时内（不计路途时间）派出专门维修人员到现场维修。

4.4 交货期：合同签订后60天内。

五、包组四需求

实时荧光定量PCR仪参数

1、仪器规格

1.1热循环系统：珀耳帖效应系统

▲1.2通道数： 5色激发光滤光片和5色检测光滤光片，最多可同时检测5色荧光；另外可以升级至6色激发光通道和6色检测光通道，检测多达21种不同的荧光

▲1.3模块规格： 支持3种模块，• 标准96孔模块；• 快速96孔模块；• 384孔模块；另外可以升级至支持微流体芯片模块

1.4反应体积：标准96孔模式：10-100 μL；384孔模式：5-20 μL

1.5支持耗材：国际标准96孔(0.2 mL)反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管384孔反应板与光学盖膜

▲1.6温控模块最高升温速率：≥6.5°C/秒

1.7温控范围：4°C–100°C

1.8高分辨熔解曲线分辨率：小至 0.04°C

▲1.9光学系统：高能量合金卤素灯(寿命2000小时)、5色激发滤光片，5色检测滤光片、冷CCD成像

1.10支持的荧光染料：FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein, SYPRO® Orange，VIC®, JOE™, TET™, HEX™，TAMRA™, NED™, BODIPY® TMR-X，Texas Red®，LIZ™, Cy®5

▲1.11被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

1.12数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

1.13开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便数据的审查记录。

▲1.14内置触摸屏电脑： LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。

2、已验证性能指标

2.1动态范围：9 个对数的线性动态范围

2.2检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

★2.3精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7%

2.4运行时间：35分钟完成384孔板40个循环反应

3、软件支持应用

3.1基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation)

3.2相对标准曲线 Relative standard curve

3.3基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation)

▲3.4免费内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查。

3.5实时监控基因分型聚类分析：在基因分型实验中，能利用实时荧光定量PCR进程监控器优化基因分型运行程序设置，以确定聚类分析的理想循环。

3.6融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application)

3.7存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus)

3.8基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification)

3.9基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

3.10基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

3.11基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

3.12基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

4、软件主要特点

4.1设置向导/高级设置/快速启动

4.2自动标准曲线建立

4.3相对标准曲线

4.4基因分型，数据和反应板读取

4.5移液反应/反应体系设计

4.6导出至 excel, powerpoint, jpeg

4.7远程监控（最多可通过网络监测15台机器，并控制其中4台机器）和Email通知运行状态

4.8高级分析选项，每孔手动基线设定

4.9产品查询

5、基本配置和附件

符合参数要求的主机；安装试剂盒和纯荧光校正板一套；RNASE P校验板一块；SDS系统操作软件一套；Primer Express3.0引物和探针设计软件一套;电脑1台（22寸宽屏液晶，i5处理器,1TB硬盘,8G存，1G独显，鼠标，键盘， Windows 7中文专业64位版含光盘）

6、售后服务

6.1主机、部件及附件免费保修2年(自设备验收合格之日起计算)。

6.2到货后，派遣由资格证的工程师免费安装调试，安装完成后有专职应用工程师上门培训。

6.3技术资料：随机提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维修保养说明书等。

6.4对客户的服务要求8小时内作出响应，24小时到达实验室现场（如电话及远程诊断无法解决），及时帮助用户解决问题。

6.5交货时间：合同签订后3个月内到达用户指定地点。

六、包组五需求

连续流动注射分析仪技术参数

1、应用范围

采用气泡间隔的SFA完全化学反应模块能够同时分析水、白酒、葡萄酒、食品中：总二氧化硫/游离二氧化硫和山梨酸的分析

2、设备配置要求

双针同时取样100位以上随机自动进样器一台；五通道化学反应单元一台；高精度蠕动泵两套；高精度空气注射器及电子空压机一套；四通道高解析度数字式检测器一套；总二氧化硫/游离二氧化硫分析模板一套；山梨酸分析模板一套；电脑1台（22寸宽屏液晶，i5处理器,1TB硬盘,8G存，1G独显，鼠标，键盘， Windows 7中文专业64位版含光盘）。

- 工作条件

3.1电源要求：220（±10％）VAC；50Hz

3.2温度：5-40℃；湿度：20%-85%

4、技术参数

4.1系统通道及功能要求

★4.1.1仪器系统可通过采购人实验室现有的连续流动注射分析仪的Flowaccess系统联机控制,实现取样器、主机、检测器的自动控制和数据采集、计算及数据共享统计分析，并可通过网络在异地实现远程监控。系统能够进行在线蒸馏，在线消解，在线萃取，在线过滤，氧化还原，自动进样，Windows下全计算机自动系统控制软件，结果自动报表打印。

▲4.2系统配置要求：

4.2.1主机系统：每台化学反应单元有可放置五块以上化学反应模块的反应池；所需模块均安放在主机上。包括：15通道以上蠕动泵两个，数字式温度控制系统二个，四速调速器一个，防漏检测器二个，检测器挂槽一个，废液漏斗五个，电子可调式气泵一个，10路气路接口一个。

4.2.2计算机控制随机取样，可双针同时取样，双针样品位不少于100个，内置独立通道清洗泵，取样器可通过计算机或取样器面板控制器控制，内置LCD触摸屏显示控制器，可设置取样数量、取样重复次数、取样时间、清洗时间、空气注入时间等参数，并数字显示取样器工作状态。可通过Flowaccess软件自动控制取样时间、清洗时间和空气时间，可设置重复采样。

★4.2.3蠕动泵：两台及以上高精度比例蠕动泵，总泵位数和空气位数不少于40通道，泵速三速可调，运行时平稳、无噪音。

★4.2.4气泡注入方式：单套系统不少于10通道空气注射器，带有独立的电子空压机提供气体，不得通过蠕动泵压挤泵管产生气体。

4.2.5数字检测器数量≥四通道：波长范围：340-1100nm，可选择5mm，10 mm，20 mm，30 mm，40 mm，50mm流通池。32位的A/D转换器能提供不小于三个数量级的动态范围，密集型设计以便有效地利用实验台的空间，噪音（无水情况下）：0.00008AU。

★4.2.6配置两套独立控温的气体吹扫捕集式的蒸馏系统及避光反应装置,具有流量计、氮气吹扫装置和分馏器，提供整流器实物图片。确保可在两个不同温度下同时对两个不同指标实施自动在线蒸馏。

4.2.7主机采用一体机设计：蠕动泵、化学模块、高压锅消解和在线蒸馏加热控制单元、检测器四位一体化，以上部件不得采用分体放置的方式

4.2.8具有与化学反应单元一体的LED数字式温度控制显示器,可直接数字显示各加热器、蒸馏器、消解器的设定温度和实际温度值。

4.2.9外循环恒温水浴：温度范围：5～90℃ ；温度稳定性：±1℃

★4.3测试项目技术要求：

4.3.1总二氧化硫/游离二氧化硫

4.3.1.1分析方法：盐酸付玫瑰苯胺分光光度法

4.3.1.2反应要求：在线95℃氮气吹扫蒸馏、在线45℃加热显色反应，

4.3.1.3检测范围：0.4～300 mg /L

4.3.1.4检测重复性：RSD<1%

4.3.2山梨酸

4.3.2.1分析方法：硫代巴比妥酸分光光度法

4.3.2.2反应要求：在线氮气吹扫蒸馏、在线显色反应，

4.3.2.3检测范围：0～200 mg /L

4.3.2.4检测重复性：RSD<1%

5、技术服务

5.1安装调试: 由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 中标人安装调试人员一切费用自理。安装、试运行合格后由买方出具证明作为支付货款的依据。

5.2培训：中标人应就设备的安装、检验、调试、使用和维护等免费培训买方技术人员，直到买方受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

▲5.3质量保证期:  整机验收合格后2年(自设备验收合格之日起计算)。

5.4维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；如需中标人派员，则应在48小时内（不计路途时间）派出专门维修人员到现场维修。

5.5 交货期：合同签订后60天内。

七、包组六需求

（一）电感耦合等离子体质谱仪技术参数

1、仪器总体要求

1.1投标厂商所投产品必须为当前最新型号的ICPMS，并须注明所提供ICP-MS的具体型号

1.2电感耦合等离子体质谱要求包含以下核心部件

1.2.1离子透镜组：通过可施加电压的提取透镜，有效聚焦待测离子，保证待测离子以最佳传输效率进入碰撞反应池；通过偏转透镜多次偏转离子束，实现离子束与中性粒子的完全分离，降低系统背景噪声

1.2.2碰撞反应池：置于离子透镜组之后的具备多极杆离子约束构件的在线干扰消除装置，能有效去除质谱干扰，保证测定结果的准确性

1.2.3质量分析器：通过四级杆的质量扫描实现待测元素的定性检测

1.2.4检测器：经过质量排序的待测离子经过90度偏转后进入数字模拟式检测器，转变为可记录的电信号，实现离子的定量检测

1.3仪器适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求

1.4投标厂商需提供其官方网站可公开下载的英文原版产品彩页及官方下载链接。投标厂商应答指标与仪器官网公开下载的文件中指标不一致时，以官网公开下载的英文指标为准。

2、工作条件：

2.1环境温度：15~30℃

2.2环境湿度：20~80%

2.3电源：200~240V，30A，50/60Hz

3、技术参数：

3.1硬件参数

3.1.1雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器

3.1.2雾室：双通道石英雾室，雾室外配置全包裹式半导体制冷装置，提升去溶效果

▲3.1.3整机气路控制：进样系统配备5个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计，需提供气路结构硬件图示及软件中对应的气体流量控制参数截图证明

▲3.1.4耐高盐系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把样品基体稀释到0.3%以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染。具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式，需分别提供两种工作模式的软件参数界面截图，并清晰可见预设倍数（4至25倍可选）和稀释气体流量参数（0-2ml/min可调，精度0.01ml/min）

3.1.5炬管：一体式石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成

▲3.1.6接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；若截取锥采用嵌片等昂贵耗材，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各20套；采样锥与截取锥之间不得使用任何气体

3.1.7离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，功率范围600~1600W，射频线圈必须水冷设计

3.1.8二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术，如非采用屏蔽矩物理接地技术，需额外多配10套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿，提供屏蔽矩实物图

★3.1.9离子透镜：要求由离子提取和离子偏转双系统组成，须同时装有不少于2个提取透镜，可通过分别施加不同电压来实现多种离子提取效果，提升整个质量范围内离子传输效率，须提供2个提取透镜的实物示意图及对应的电压调节参数软件截图证明；可采用正负双电压调节实现离子的双重偏转，须提供离子束偏转示意图及软件中双电压调节界面截图证明；透镜系统应采用易拆装设计，可由用户根据需求自行完成维护及更换等操作，有效提升其使用寿命，减少维护维修成本

3.1.10碰撞/反应池

3.1.10.1要求具备八极杆设计，具有最佳离子聚焦及传输效率

3.1.10.2碰撞反应池具有温控功能，通过提升池温度加强碰撞反应效果，控温范围55~95℃，0.1℃步进可调，须提供池温控参数软件截图证明

3.1.10.3碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式，不同模式切换时间小于3秒

3.1.10.4碰撞/反应气体流速可达12 mL/min，须提供对应软件截图证明

3.1.11质量分析器：采用钼材质双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度

▲3.1.11.1四极杆驱动频率3.0MHz，须提供对应软件截图证明

3.1.11.2四极杆质量数范围：2~258 amu

3.1.12检测器

▲3.1.12.1采用脉冲模拟双模式电子倍增器，动态线性范围须不少于10个数量级，即每秒离子计数范围达0.1cps~1×109cps，提供官方证明文件及其公开下载的官网网址证明；离子离开质量分析器，经90度偏转后进入检测器，降低背景噪音，需提供偏转设计结构示意图证明

3.1.12.2能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素；对于Na标准溶液浓度0、500ppm、1000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999

3.1.13自动进样器

3.1.13.1不少于200个样品位的样品架；

3.1.13.2具有快速移动功能，样品针从左下样品位移动到右上样品位耗时不超过3秒，以应对样品高通量需求；

3.1.13.3须配置原厂耐腐蚀聚碳酸酯树脂密闭罩，以避免样品受环境污染；密闭罩须预留抽风口，以及时排走样品逸散的酸雾，避免酸雾污染实验室环境或腐蚀自动进样器；须提供密封罩实物图并在配置中单独列出货号；

3.1.14快速离散进样系统

3.1.14.1包含一个六通或更高配置的切换阀，可实现定量环与不连续进样功能，以增加样品通量及减少质谱区域的基质负荷（提供官方硬件安装图示及工作原理说明书）

3.1.14.2该系统可通过定量环进样把单个样品进样量控制在1mL以下，减少样品消耗量，可方便的通过样品采集时间精计算所需进样量及定量环长度（提供官方定量环长度计算说明）

3.1.14.3包含一个用于快速样品提升的活塞泵，实现定量环快速充样，充样时间≤10秒且作为现场验收标准，提高样品分析速度与分析效率（提供充样时间设置截图）

3.1.14.4该系统可由ICP-MS操作软件直接控制，或另配有方便易用的独立控制软件

▲3.2应用要求（以下各项指标在仪器安装验收时，须在现场重现出来，可参考文献所提供的条件和试剂）

3.2.1超痕量汞的分析能力：由于Hg元素自身高电离能造成其离子化效率偏低从而成为较难分析元素，因此须提供201Hg超痕量分析数据，要求标准曲线最高点不超过0.2ppb，连续分析6个曲线浓度梯度前提下获得DL≤2.0ppt，本底等效浓度BEC≤10ppt，须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明

3.2.2超痕量硒的分析能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt，须提供官方应用文献及其公开下载的官网网址证明

3.2.3水质样品检出限要求：在水质样品多元素分析中，一次分析不少于26种元素，获得9Be与11B的DL≤6.0ppt，56Fe与78Se的DL≤20ppt，202Hg的DL≤2.0ppt。须提供应用文献及官网公开下载网址证明。

3.2.4使用ICPMS的软件控制联机的液相，无需安装额外的液相软件，实现联机中液相色谱采集参数的设置和数据分析

3.3工作站配置：

3.3.1原厂配置计算机系统；

3.3.2配置要求：22寸宽屏液晶，i7处理器, 8G内存，2G独显，硬盘：2*1TB HDD with RAID 1 Configuration,鼠标，键盘， Windows 7中文专业64位版含光盘；

3.3.3网络版打印机（双面打印，打印速度≧20页/分钟）；

3.4操作软件：

3.4.1操作系统：Windows 7操作系统；

3.4.2全自动工作条件调谐 (AutoTuning)；

3.4.3具有使用智能手机 (Android或IOS操作系统) 远程控制ICP-MS功能；

3.4.4虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

3.4.5批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

3.4.6快速扫描功能：2s可以扫描整个质谱图

3.4.7数据回溯功能：无需建立标准曲线，未分析元素也可在分析之后得到半定量结果。

▲4、性能指标：（4.1~4.5指标须在同一条件下测定）（以下各项为仪器安装验收时须达到的应用技术指标，否则不予验收）

4.1灵敏度【cps/ppm】

4.1.1低质量数：Li(7) ≥50 M

4.1.2中质量数：Y(89) ≥240 M

4.1.3高质量数：Tl(205) ≥200 M (U≥300M)

4.2检测限【3*sigma，ppt】

4.2.1 Be(9) ≤ 0.5 ppt

4.2.2 In(115) ≤ 0.1 ppt

4.2.3 Bi(209) ≤ 0.1 ppt

4.3背景：≤1.0 cps （在质量数9 amu处实测背景）

4.4氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.6 %

4.5双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %

4.6短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)

4.7长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)

4.8高盐样品分析性能指标

4.8.1高盐进样装置测试指标：(CeO+/Ce+) 0.3 %；

4.8.2稳定性指标：3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1小时，分析次数大于10次，各目标元素的测定结果RSD%≤4%，加标回收率在80%-120%间。

5、基本配置

ICP-MS 主机(含半导体控温、高盐进样系统、碰撞反应池系统)；ICP-MS 原装操作软件一套；循环冷却水机一台；201位自动进样器一台；原装ICP-MS调谐液两套；多元素标准溶液、内标溶液各两套；快速离散进样系统（ISIS 3）;ICPMS色谱联机软件1套；ICPMS液相联机硬件包1套（包含联机接口）；符合仪器要求的UPS，要求能保证断电后能保持工作30min以上。

6、配件与耗材（除主机安装及招标要求之外）：

镍采样锥3套；镍截取锥3套；铂采样锥1套；铂截取锥1套；一体式石英炬管2根；蠕动泵进样管72根；蠕动泵废液管72根；蠕动泵内标管72根；采样锥O型圈6个；PFA样品管5米；超纯机械泵油4升；雾化器2个；PFA洗瓶2个（500mL）；PFA样品瓶8个（250mL）；塑料样品瓶1包（1000支/包）；ISIS定量环2个；ISIS进样管3根。

7、技术服务

7.1安装调试: 由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 中标人安装调试人员一切费用自理。安装、试运行合格后由买方出具证明作为支付货款的依据。

7.2培训：中标人应就设备的安装、检验、调试、使用和维护等免费培训买方技术人员，直到买方受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

7.3质量保证期:  整机验收合格后1年(自设备验收合格之日起计算)。

7.4维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；如需中标人派员，则应在48小时内（不计路途时间）派出专门维修人员到现场维修。

7.5 交货期：合同签订后6个月内。

（二）高效液相色谱仪技术参数

1.配置

1.1四元泵

1.2真空脱气机

1.3柱温箱

1.4自动进样器

1.5二极管阵列检测器

▲1.6液相为模块式设计，非一体式设计

1.7原装软件

1.8液相色谱柱C18 5μm*250mm*4.6mm 1根

1.9液相色谱柱C18 2.5μm*100mm*3.0mm 1根

1.10 2mL样品瓶 5盒 （100个/盒）

2.技术要求

2.1四元梯度泵

2.1.1串联式双柱塞往复泵，流量准确度<1%；

▲2.1.2 20-100 uL自动连续可变冲程，主动电磁阀控制；

2.1.3压力：0-600bar；

2.1.4流量精度：RSD <0.07%同时满足SD< 0.005min；

2.1.5压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时<1%；

2.1.6梯度洗脱：0-100%，最小递增率为0.1%；

2.1.7可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.8具备在线柱塞清洗；

2.1.9具溶剂漏液自动检查和自动报警功能；

2.1.10内置在线真空脱气机，实时监测真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作

2.2智能化温控柱箱

2.2.1柱温范围：室温 - 80℃；

2.2.2温度稳定性：± 0.15℃，温度准确度：≤± 0.5 °C；

2.3自动进样器

2.3.1▲可进行编程进样，具备柱前衍生化、柱前样品自动稀释和自动混合等复杂进样方式

2.3.2耐压范围：最高达600bar

▲2.3.3样品容量： 2 ml样品瓶132位

2.3.4进样精度：< 0.25% RSD

▲2.3.5控制：计量泵取样，非定量环非注射器取样（提供证明文献或图片）；

2.4二极管阵列检测器

2.4.1光源：双灯源（钨灯和长寿命氘灯）

▲2.4.2可变波长范围：190 -- 950nm

2.4.3带温控：所有光学元件置于精密的温度控制，完全避免温度波动引起的基线抖动

2.4.4二极管数量：1024对

2.4.5二极管分辨率：0.74nm（小于0.8nm）

2.4.6基线噪声：在254 nm时，±0.6×10-5AU（1mL/min 甲醇）

2.4.7基线噪声：在750nm时，±0.6×10-5AU（1mL/min 甲醇）

2.4.8具备漏液传感器。

2.5色谱工作站

2.5.1软件：Windows操作环境，原装二维色谱中文工作站和三维光谱软件，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析；

▲2.5.2软件自带峰浏览器功能，即软件可以通过图形化界面呈现多组数据的谱图的分析结果和变化趋势，无需查看具体结果数据即可对比如保留时间，峰面积等的数据的相对大小，可分析并查找异常数据

▲2.5.3使用液相软件可以控制ICPMS联机应用

2.5.4 电脑1台（22寸宽屏液晶，i7处理器,1TB硬盘,8G内存，2G独显，鼠标，键盘， Windows 7中文专业64位版含光盘）；

3.售后服务

3.1安装调试: 由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 中标人安装调试人员一切费用自理。安装、试运行合格后由买方出具证明作为支付货款的依据。

3.2培训：中标人应就设备的安装、检验、调试、使用和维护等免费培训买方技术人员，直到买方受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

3.3质量保证期:  整机验收合格后1年(自设备验收合格之日起计算)。

3.4维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；如需中标人派员，则应在48小时内（不计路途时间）派出专门维修人员到现场维修。

3.5 交货期：合同签订后60天内

八、包组七需求

PCR仪参数

1、总体要求/应用范围

在扩增前的微滴化处理步骤，使得该系统能以绝对定量的方式直接“数”出核酸靶分子的个数，因此特别适用于依靠Ct值（通过荧光定量实时PCR技术得到）不能很好达到分辨效果的应用领域：食品转基因检测、动物源性检测、食品参假检测和低丰度病原微生物检测等；拷贝数变异、稀有突变检测、微生物检测及突变分析、基因相对表达研究(如等位基因不平衡表达)、二代测序结果验证、miRNA表达分析、单细胞基因表达分析等。

2、仪器参数

微滴生成仪1台；高分辨率微滴基因检测仪1台；微滴扩增仪1套；自动封膜仪1套；专用控制分析软件1套；UPS不间断电源1台；手动单道可调移液枪3支；手动8道可调移液枪1支；▲不少于1920份全套数字PCR试剂耗材（探针法）；为了方便售后服务，实验设备系统内的主要设备均需来自同一品牌；提供免费校正；电脑1台（22寸宽屏液晶，i5处理器,1TB硬盘,8G存，1G独显，鼠标，键盘， Windows 7中文专业64位版含光盘）

3、技术参数

3.1微滴生成仪

▲3.1.1将20ul的反应体系形成≥1.9万个纳升级的油包水微滴；

3.1.2每个产生的微滴大小为:体积为1nl油包水液滴；

▲3.1.3与微滴发生卡配合实用，微滴发生仪可在2.5min内同时处理8个样品，30分钟内处理96个样品；

3.1.4采用闭管设计，无需手动转移液滴，防止操作过程中的样本损失和气溶胶污染；

3.1.5处理后的每个微滴都是一个扩增反应系统；

3.1.6处理后的微滴或不含待检核酸靶分子，或者含有一个至数个待检核酸靶分子；

3.1.7微滴发生仪的大小范围为：长＞20cm；＜40cm、宽＞30cm；＜40cm、高＞10cm；＜20 cm。

3.2微滴检测仪及其专用控制分析软件

3.2.1检测仪扫描速度:800-1000个微滴/秒；

▲3.2.2检测仪样品处理能力为:32个样品/小时（96孔板），仪器可以一次读取1-96个样品；无需人工干预（样本和阴阳性对照在同一块板上实现检测）；

▲3.2.3微滴检测仪可实现双探针荧光法FAM VIC（HEX）和EVA Green等核酸染料法同时检测；

3.2.4光源：2个带滤光片的长寿命LED，可特异、高效的激发两种不同波段的荧光分子；

▲3.2.5检测器：采用2个硅光子计数器(MPCC)，具有目前最优秀的光子数分辨能力，比冷CCD及甚至PMT更为优秀的单光子分辨能力，以适应数字PCR对弱信号检测所的需要；

3.2.6微滴检测仪能实现微滴内即使含有1个或1个以上的分 子，根据泊松分布原理就能准确的获得标本起始分子的绝对拷贝数；

3.2.7检测仪的线性分辨率为5个数量级，无需标准曲线即可获得待检标本的绝对拷贝数；

3.2.8检测灵敏度：能对反应体系中单拷贝的样品实现绝对定量；

▲3.2.9一块96孔板检测模式下，可以设置样品的多个平行检测，也可以设置多个阴阳性对照，样本和阴阳性对照在同一块板上实现检测；

3.2.10软件功能：显示每个微滴FAM通道和VIC通道的荧光信号或EVA Green通道荧光信号 计算给出每个样品中含有靶分子的起始拷贝数或浓度(copies/ul) 拷贝数变异分析功能，能对重复孔进行统计学分析 结果可直接打印输出或导入Excel表格。

3.3微滴扩增仪

3.3.1可实现对处理化后的微滴进行快速及特异性的扩增；

3.3.2反应模块：样品容量：96-wells；

3.3.3反应体系：1-50µl（推荐5-50µl）；

3.3.4加热/冷却技术（温控方式）：半导体；

▲3.3.5升降温速率可调，最高升温和降温速率为：4℃/s；

3.3.6热盖温度：可调，最高可至105℃；

3.3.7控温温度范围：4－100℃；

3.3.8温度精度：±0.5°C 设定温度；

▲3.3.9带“动态温度”梯度功能；可同时优化8个不同的温度，每个温度孵育时间相同，梯度范围：30–100°C，温度差异范围：1–25°C；

3.3.10半导体加热模块具有“O型圈”保护：防止低温保存中形成的冷凝水对电路板的短路，提高半导体使用寿命；

3.3.11 5.7"高分辨率触摸超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程； 
3.3.12可存储500个用户程序；
3.3.13接口：1个USB，USB 闪存驱动器可无限扩展。

3.4自动封膜仪：采用热和压力的方式对 PCR 反板进行高效封膜处理，可避免手工封膜操作时的偏差，从根本上消除由于封膜不紧而造成的 PCR 反应中常见的蒸发现象，确保 PCR反应的结果。

3.4.1快速启动，预热时间短，3分钟内即可达到设定温度；

3.4.2可存储12个封膜程序，可直接调用现有程序，可根据不同耗材类型进行编程，可确保封膜效果的一致性；

3.4.3操作界面直观，友好，节省编程时间；

3.4.4更可直接调用现有程序；

3.4.5体积小，节省实验室宝贵空间 ；

3.4.6热封温度可调:100-190℃ （步进1.0℃）；

3.4.7温度准确性: +/- 1.0 ℃；

3.4.8热封时间: 0.5 ~ 10 sec；

3.4.9微孔板兼容性: 1×96标准板（高位 低位）/深孔板 384孔板；

3.4.10高分辨率触摸超大彩色液晶显示屏，显示实际温度和时间等信息。

3.5操作软件：数字PCR仪专用控制分析软件1套

3.6计算机技术指标：软件工作站1台

3.7仪器使用所需环境

3.7.1工作温度：10-30℃；

3.7.2工作湿度：相对湿度≤85%，35°C 时最大湿度 75% （无凝露）；

3.7.3工作电源：200–240 VAC, 50–60HZ。

4、售后服务与技术支持

4.1货物到货时间安排：双方签定合同后60天内完成供货、安装调试及交付验收工作；

4.2安装调试技术人员安排计划及简介：安装调试人员：厂家装机工程师和总代理工程师；

4.3技术服务：技术人员：厂家装机工程师和总代理工程师；

★4.4质量保证期（免费质保期）：仪器双方验收合格后两年免费质保；

4.5售后服务：

4.5.1免费提供设备的使用说明、操作及安装手册；

4.5.2所有设备厂家均负责安装调试，安装调试过程及培训中的一切费用均由厂家承担；

4.5.3安装调试完毕后，工程师负责现场培训客户方操作人员使用和维护设备，直到客户方操作人员学会使用相关仪器为止；

4.5.4厂家保证对所售设备提供专业的技术服务和技术支持,并定期举办相关产品的培训及到现场检查产品的使用情况，如出现仪器故障，电话响应时间为4小时内，如需要到达现场，在正常情况下一个工作日内到达；

4.5.5备件送达期限：国内不超过3天，国外不超过14天；

4.5.6所售出设备（消耗品除外）均享有两年免费保修期。在保修期内，凡属正常使用范围内出现的质量问题，经检查确定后，将免费给予修理或调换;如超出保修期，只收取零配件费用，其它费用一律不收。供应商免费为客户升级数据库

4.6 交货期：合同签订后60天内

九、包组八需求

高效液相色谱仪技术参数

1、操作环境

1.1环境温度：4.0 ~ 40.0℃

1.2环境湿度：20%~80%

1.3电压：90 ~ 264 Vac，47 ~ 63 Hz

2、四元溶剂梯度超高效液相色谱系统

2.1溶剂数量：4元

2.2流速范围：0.001--5.000mL/min,以0.001mL为增量

2.3最大操作压力：9500psi（0.001至5.000ml/min）

2.4标配系统体积：2路，可由软件控制切换，分别小于1200uL和800uL，兼容HPLC和UHPLC方法。（提供证明文件）

★2.5自动缓冲盐配置功能:可直接设置流动相pH值，并根据该pH值或pH值梯度自动配置流动相pH值（提供证明文件）

2.6溶剂脱气：内置在线真空脱气，4通道

2.7梯度曲线：软件内置11个梯度曲率（1条线性、2条步进、4凸线和4条凹线）（提供证明文件）

2.8流速精度：≤0.75%RSD

2.9流速准确度：±1.0%

2.10混合精度：≤0.2%RSD

2.11混合准确度：±0.5%

3、样品管理器

3.1进样体积范围：0.1 ~ 50.0 uL

3.2进样准确度： +/-0.2 uL

3.3进样精密度： <0.3% RSD

3.4样品位数：大于90位

3.5交叉残留污染：< 0.0025%咖啡因（UV）

4、光电二极管阵列检测器

4.1波长范围：190-800nm

4.2流通池体积：8.4uL

4.3流通池池长：10mm

4.4光源：全程氘灯

4.5波长准确度：±1nm

4.6光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变

4.7噪音值： 1.0x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定

4.8漂移：1 x 10-3 AU/hour

4.9光路狭缝1.2nm

5、柱温箱

5.1柱容量：单根柱子4.6 mm内径×300mm长

5.2柱温范围：20.0 ~ 80.0 ℃，0.1℃递增

5.3温度准确度 +/- 0.5 °C

5.4温度稳定度 +/- 0.3 °C

5.5色谱柱追踪：标配内置自动色谱柱信息数据存贮器，内容包括：色谱柱测试报告及填料特性、50个样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息

6、超高效高通量样品组织管理器

(6.1样品容量

6.1.1 22只标准ANSI/SBS-兼容的96或384孔样品碟

6.1.2 12只中型样品孔碟

6.1.3 8x48 的2mL样品管

6.1.4 8x24 的4mL样品管

6.2样品碟 处理可按设计顺序从样品组织器移至超高效液相系统样品管理器中进行

6.3样品碟切换时间：样品管理器中样品交换梭<16秒切换一只样品碟，可支持高通量样品处理。

6.4温控： 4-40°C范围内支持1°C升温间隔

6.5 ANSI-兼容的样品孔碟可与样品管任意联用

6.6尺寸：高于85CM

(6.7连接现有的UPLC H-Class系统,需与现有H-CLASS采用同一软件控制。

7、软件

7.1 Windows操作环境，原装二维色谱中文工作站和三维光谱软件，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析

8、技术服务

8.1安装调试: 由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 中标人安装调试人员一切费用自理。安装、试运行合格后由买方出具证明作为支付货款的依据。

8.2培训:中标人应就设备的安装、检验、调试、使用和维护等免费培训买方10名技术人员，直到买方受训人员全部掌握运行操作、维修保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

8.3质量保证期:整机验收合格后2年(自设备验收合格之日起计算)。

8.4维修：中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求中标人在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。中标人在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；如需中标人派员，则应在48小时内（不计路途时间）派出专门维修人员到现场维修。

8.5 交货期：合同签订后60天内。

9、配置要求

9.1高效输液泵（包括四元梯度超高压输液泵）、高效自动进样器、柱温箱、自动脱气机、溶剂过滤头、漏液传感器、二极管阵列检测器各5个

9.2流动相瓶组件（须同品牌原装 7个）5套

9.3高通量液相样品组织管理器一套：22只标准ANSI/SBS-兼容的96或384孔样品碟，12只中型样品孔碟，8x48 的2mL样品管，8x24 的4mL样品管

9.4 C18色谱柱5um*250*4.6mm 2根（能够承受100%的缓冲液，PH:2-8）；C18色谱柱2.5um*100*3.0mm 10根；2ml同品牌原装样品瓶5套（每套100个）

9.5软件5套（可以联入现有的企业版色谱工作站软件，源代码级全中文版，包含关系型图文数据库,并带有控制授权许可以及采集Lace）

9.6电脑5台（22寸宽屏液晶，i5处理器,1TB硬盘,8G存，1G独显，鼠标，键盘， Windows 7中文专业64位版含光盘）。

十、包组九需求

高效液相色谱-串联质谱联用仪技术参数

1、功能要求

对难以挥发性有机物质进行高通检测，有机污染物等定性定量分析以及相关研究工作。

2、系统配置：

2.1超快速液相色谱仪器1套（二元高压梯度系统，自动进样器，柱温箱、在线脱气机）

2.2质谱仪器1套（ESI和APCI离子源，串联质谱质量分析器，原装最新版本的串联质谱仪软件及工作站级别电脑，定量优化和处理软件。ESI喷针5根，泵油2瓶）

2.3 6KVA延时2小时UPS电源1台（品牌电池）

2.4原装品牌商务电脑1台（配置要求：处理器i7内存：8 Gb DDR3 1600Mhz SDRAM，硬盘：2*2Tb HDD with RAID 1 Configuration，DVD RW光驱 ）；网络版打印机1台（黑白双面打印，打印速度≧20页/分钟）。

2.5配备供气系统

3、主要技术参数

3.1液相色谱部分：

3.1.1输液单元（二元高压梯度系统通过溶剂选择阀扩展4路溶剂系统）

3.1.1.1 流量范围：0.001mL/min-5.00mL/min。

3.1.1.2 流量精度：≤0.06%RSD。

3.1.1.3 输液压力：≥9500psi。

3.1.1.4 混合浓度精度，<0.15%。

3.1.2智能化温控柱箱

3.1.2.1 柱温范围：室温以上10-80˚C 或更宽

3.1.2.2 控温方式：空气循环强制平衡。

3.1.3 在线脱气机：3个独立通道或以上。

3.1.4 自动进样器：

3.1.4.1 进样精度：≤0.3% RSD ；0.1～50uL。

3.1.4.2 进样交叉污染：≤0.0015%

3.1.4.3 样品数量：96位

3.1.4.4 温度范围：4-40˚C(带温度控制系统)。

3.2串联质谱部分

3.2.1离子源：离子源采用即插即用设计，具有单独的ESI、APCI源，不能是复合离子源。

3.2.1.1离子源采用负压排气装置，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染。

3.2.1.2 ★离子源为无毛细管结构的锥孔离子源接口，避免存在毛细管污染，同时采用气帘气技术，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。离子源具备两路加热雾化气，以助于获得更好的离子化效率。辅助加热气的最高温度不能低于720℃。（提供证明材料）

3.2.1.3 离子导入装置使用RF聚焦离子，采用便于清洗维护的结构设计。

3.2.1.4▲ ESI离子源流量范围：ESI离子源：无需分流，最大流速不低于2.8 mL/min；不降低灵敏度下能直接转移常规液相方法至质谱，高流速缩短分析时间，适合分析大批量样品。流量范围必须是在不分流的情况下达到2.8ml/min或以上。（提供证明材料）

3.2.1.5▲ APCI离子源：无需分流，最大流速不低于达2.8 mL/min；不降低灵敏度下能直接转移常规液相方法至质谱，高流速缩短分析时间，适合分析大批量样品。流量范围必须是在不分流的情况下达到2.8ml/min或以上。（提供证明材料）

3.2.1.6 必须预留可扩充离子淌度设备接口。

3.2.2 质量分析器：串联四级杆

3.2.2.1质量范围：5～1250 m/z

3.2.2.2扫描速度：≥12000amu/sec（以0.1amu 为步径）。

3.2.2.3▲采用弯曲的线性加速碰撞池技术，可以使离子快速通过碰撞室，提高分析通量，消除“记忆效应”和“交叉污染”。碰撞气只能用氮气，碰撞池内压力为8mtorr；多反应监测扫描可同时MRM检测300个离子对以上（全程采集数据，无需对色谱时间分段）

3.2.2.4▲ESI灵敏度：要求采用50fg利血平直接进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.4-0.8 amu（FWHH），信噪比S/N＞2000:1。APCI灵敏度：50fg利血平直接进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.4-0.8 amu（FWHH），信噪比S/N＞2000:1；呋喃西林（nitrofurazone）的代谢物氨基脲（semicarbazide 缩写为SEM）经2-硝基苯甲醛衍生后基质标样0.1ppb进样1μL,信噪比S/N＞10:1。（验收项，不符合导致废标）

3.2.2.5 ▲动态范围：6个数量级,检测器：必须为脉冲离子计数电子倍增检测器，确保系统采集到真实的信号和噪音，保证正负离子检测均有高灵敏度。

3.2.2.6 正负切换时间50ms时，灵敏度下降不超过10％。

3.2.2.7 定量重现性：5ppb和50ppb利血平进样6次，RSD＜1%。

3.2.2.8扫描功能：全扫描、母离子扫描、子离子扫描、多反应监测扫描可同时MRM检测300个离子对以上（全程采集数据，不对色谱时间分段）；并具有混合扫描：一次进样完成上述所有扫描模式。

3.2.2.9 驻留时间(dwell time)设为1ms，没有交叉污染；驻留时间(dwell time)设为2ms，没有明显灵敏度降低。可满足一次进样＞2000对MRM分析（约15分钟）

3.3软件部分

3.3.1配备质谱系统控制，数据采集和处理软件，基于windows系统的质谱软件系统，完全控制液相色谱及质谱部分。

3.3.2 配备MS/MS质谱图库，包括药物，毒物，农兽药等2000种以上。

3.3.3兼容性：兼容市面上主流的液相和快速液相，包括UPLC、RRLC、UFLC、RSLC和Flexar Fx-15。

3.3.4 配备供气系统。

4、售后服务

主机、部件及附件免费保修1年 (自设备验收合格之日起计算)。

十一、包组十需求

子包十设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 生物安全设备：供试剂、培养基灭菌使用。 | 2 | ▲1.有效腔体容积≥65L。 2．采用垂直向上打开腔门，节省空间。 ▲3．配带有2级可调容器冷却风扇，能缩短一半冷却时间（要求：按121℃15min条件灭菌满锅物品，90min后能降温到65℃） 4.灭菌腔材料:SUS304不锈钢。 ▲5．功率：3.0kW。 ▲6.温度范围:灭菌温度:105-135℃,融化温度:60-100℃,保温温度:45-60℃。 ▲7.最大操作压力：0.25MPa。 8.水位传感器：电导法全自动低水位传感器，水位低一定值自动报警停机，无需从外部人工观察 9.温度传感器：分离式：位于腔体中部，与加热圈分离，实时探测腔内实际温度，不受加热圈温度影响 10．排汽控制：灭菌完成后，排气阀可按预先设定的温度自动打开排汽。 11．校验接口：提供温度、压力检验接口，方便进行检验。 12.安全装置：安全阀，压力表，液位传感器，漏电保护，盖子互锁,过热保护，在超压保护，温度传感器监测。 ★13.每台灭菌锅加配一个原装的压力表和安全阀，并办理好《特种设备使用登记证》。 ★14.开盖方式: 脚踏开关，上掀盖。 15．签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 2 | 生物安全柜 | 生物安全设备：提供致病菌操作的百级环境。 | 1 | 1.生物安全柜类别：台式，二级A2型，70%循环，30%外排； ★2.外型尺寸不大于1350mm，宽度不大于820mm，高度不大于1500mm； 3.平均气流风速：进气气流：>0.50米/秒，沉降气流：>0.3米/秒； 4.噪音：<53dBA ▲5、电机传感器要求：双直流电机双传感器控制，分别独立控制进风风速和下降风速，确保循环气流比例，即使长期使用后HEPA过滤器部分堵塞时也能保证风速和循环气流比，不需作定期的维护调节，增加安全性； 6、紫外灯定时功能:实现0-9999分钟的定时控制，避免忘记关闭紫外灯的问题，有效延长灯管寿命，可以预约第二天自动开启紫外灯功能； 7、防爆性能：9mm厚度高强度防爆、防紫外双层贴膜层压前窗玻璃，即使发生破裂，玻璃碎片也不会飞溅伤人； ▲8、配备长效型微褶皱无间隔UPLA级超高效过滤器，针对>0.12微米颗粒具有>99.999%的截留效率； ▲9、滤膜伍年内保用，如在五年内达到使用寿命，可以免费进行更换；签订合同后30天内到货； 10、产品配置： 生物安全柜主机一台；支架一套（含4个脚轮）；紫外灯一根；日光灯二根；防溅电源插座 两个。 |
| 3 | 超低温冰箱 | 供分子实验室试剂及样品保藏使用。 | 1 | 1.有效容积：900L以上，腔体分区 ▲2.制冷系统为独有气流分配系统，自动除霜 3.温度范围为-10℃至-25℃，温度数字显示精确到 0.1℃ ▲4.具备声光温度及开门报警、传感器故障报警，可单独设置报警参数 5.专业的监控系统，可设定多种冰箱参数 5.预留外部温度传感器接入端口 6.自动关门系统 7.配锁/钥匙 8.环保制冷剂R290或R404A ★9.保修：3年全保，签订合同后30天内到货 ★10.ATEX95整体防爆认证 11.内壳不锈钢 12. 配置脚踏开门器 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 承接抽检任务 | 1 | 一、配置要求： 1.紫外可见分光光度计主机 1台； 2.10mm石英比色皿 10对； 3.自动六联池支架 1个； 4.操作软件 1个； 5.品牌电脑及黑白激光打印机 1套。 二、技术要求： 1.分光系统 1.1光学系统: 双光束 1.2分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 ▲1.3设定波长范围: 185~1400nm 1.4 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm 1.5 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm（全波段） 1.6波长重复精度: ±0.05nm ▲1.7波长扫描速度: 波长移动速度:50000nm/min; 1.8波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 1.9光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 1.10谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 1.11分辨率: 0.1nm ▲1.12杂散光: KCI< 1%T （198nm） NaI < 0.001%T （220nm) NaNO2 < 0.001%T （340nm) 1.13测光方式: 双光束测光方式 1.14测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） 1.15测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs 1.16光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.003Abs(0.5-1Abs) ±0.006Abs(1.0-2.0Abs) ±0.3%T 1.17光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) ±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T ▲1.18噪音 0.00001Abs RMS (500nm) ▲1.19基线稳定性< 0.00005Abs/hour 1.20基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm) 1.21 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999% 1.22 漂移：小于0.0002Abs/h 1.23基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 2.光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） 3.检测器：光电倍增管 三、售后服务与技术支持 1.仪器签订合同后15天内到货，免费保修3年，在此期间有质量问题，免费更换同型号仪器； 2.免费提供终身技术咨询； 3.厂家工程师到现场免费安装调试及培训，直至完全能独立操作，安装调试经用户验收当天起，质量保证期三年，保修期外维修只收取零配件费。 4.出现仪器使用问题，厂家2小时内给出技术解决方案并解决问题，保证仪器设备正常工作。 |
| 5 | 洗板机 | 配合酶标仪使用，提高效率。 | 1 | 1.板的类型：适用于任何平底或圆底的酶标板。 2.洗头：可替换的8道或12道。 3.微孔板支架可拆卸并可灭菌 4.每孔残留量＜1.9ul 5.最大循环次数：25次。 6.板清洗：≥10个板的参数设定，垂直和水平的位置均可编辑。 7.整合的真空和分流泵确保精确、安静的洗涤，消除噪声。 8.加液均匀度：CV ≤ 1%。 9.系统包含广范围的清洗方案创建和存储功能，兼容平底、U型底、C型底和V型底和圆底的96孔板。 10.浸泡时间：0-59min。 12.配置：主机（含8道洗头）一台，洗液瓶1个，废液瓶1个，刷液瓶1个，中英文操作说明书。 13. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 6 | pH计 | 前处理设备：商业无菌检测及培养基等各种溶液的pH测定。 | 2 | 第一台： 1.测量范围：0-14pH、±1999mV、0-80℃。 2.分辨率：0.01pH、0.1mV(-200-+200mV)、1mV(满量程)、0.1℃。 3.精度：±0.02pH、±0.2mV(-200-+200mV)、±2 mV(满量程)、±0.5℃。 4.校准：多点校准，ISO，NIST或用户自定义，最多5点校准。 5.温度补偿：0-80℃。 6.运行温度范围：0-50℃。 第二台： 1.与第一台相同配置 ▲2.配电导率模块 电导率测量范围: 0.00uS/cm~500mS/cm，分辨率: 0.01uS/cm~1mS/cm自动可变, 精度: ±0.5%; 3.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 7 | 灭菌锅安全阀 | 生物安全设备 | 3 | 配置需求：要求对应现有TOMY SX-700灭菌锅的安全阀，并含计量费用。签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 8 | 灭菌锅压力表 | 生物安全设备 | 3 | 配置需求：要求对应现有TOMY SX-700灭菌锅的压力表，并含计量费用。签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 9 | 紫外可见分光光度计 | 承接抽检任务 | 1 | 一、配置要求： 1.紫外可见分光光度计主机 1台； 2.10mm石英比色皿 10对； 3.自动六联池支架 1个； 4.操作软件 1个； 5.品牌电脑及黑白激光打印机 1套。 二、技术要求： 1.分光系统 1.1 光学系统: 双光束 1.2 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 ▲1.3设定波长范围: 185~1400nm 1.4衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm 1.5波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm（全波段） 1.6波长重复精度: ±0.05nm ▲1.7波长扫描速度: 波长移动速度:50000nm/min; 1.8波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 1.9 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 1.10 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 1.11 分辨率: 0.1nm ▲1.12杂散光: KCI< 1%T （198nm） NaI < 0.001%T （220nm) NaNO2 < 0.001%T （340nm) 1.13 测光方式: 双光束测光方式 1.14 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） 1.15测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs 1.16光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.003Abs(0.5-1Abs) ±0.006Abs(1.0-2.0Abs) ±0.3%T 1.17光度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) ±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T ▲1.18噪音 0.00001Abs RMS (500nm) ▲1.19基线稳定性 < 0.00005Abs/hour 1.20基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm) 1.21 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999% 1.22 漂移：小于0.0002Abs/h 1.23基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 2.光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） 3.检测器：光电倍增管 三、售后服务与技术支持 1.仪器签订合同后15天内到货，免费保修3年，在此期间有质量问题，免费更换同型号仪器； 2.免费提供终身技术咨询； 3.厂家工程师到现场免费安装调试及培训，直至完全能独立操作，安装调试经用户验收当天起，质量保证期三年，保修期外维修只收取零配件费。 4.出现仪器使用问题，厂家2小时内给出技术解决方案并解决问题，保证仪器设备正常工作。 |

十二、包组十一需求

子包十一设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研磨仪 | 食品样品前处理：粉碎、研磨 | 3 | 1.仪器系统：刀式混合研磨仪可用于对软性、中硬性、韧性、含水、含油等食品样品的粉碎和均质化。 2.出料粒度:0.01mm以下 3.进样尺寸：约10-40毫米，最终出样尺寸：约300um 4.电机功率不低于1100W 5.转刀有两个刀片，转刀可以逆时针旋转，也可以顺时针旋转。 ▲6.转速范围：2000-10000rpm连续可调，数字显示 ▲7.研磨时间设置：1秒至3分钟，数字显示 8.标准配置中的容器和转刀均可以高温高压灭菌 9.配置要求：主机（含不锈钢转刀和普通盖）1台、重力顶盖1个、聚碳酸酯容器4个、不锈钢转刀4个、标准顶盖，PP材质4个、钛制转刀1个、不锈钢容器1个 ★10.主机有两年的免费保修期。签订合同后30天内到货。 |
| 2 | 高速振荡混合器 | 实验前处理 | 1 | 1.采用直流无刷电机，低噪音，低震动动作稳定，经久耐用 。 2.显示控制方式：LED显示 / 数字控制。 3.振荡类型：回转式(顺时针，逆时针，暂停，停止设定)或往复式(可选)。 4.控制精度(rpm)：±1。 5.振荡频率(rpm)：10~300。 6.振荡速度：约300-2800 转/分 7.回旋振幅：约3mm 8.功率：35W 9.允许载重量(kg)：30。 10.多种夹具选择，满足不同实验要求，可以使用三角瓶，圆底烧瓶，分液漏斗等进行实验。 11. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 3 | 真空泵 | 实验前处理 | 2 | 1.双级泵8mbar 2.流量：≥34L/min 3.防腐蚀隔膜真空泵， 所有与气体接触部分，均为聚四氟乙烯(PTFE)材料 4.噪音小于50dB 5.真空度：10mbar 6.压力：1bar 7.抽速：1L/min 8. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 4 | 离心机（超速、冷冻） | 食品样品前处理 | 1 | 1.最高转速：15000rpm 2.最大离心力：25160×g 3.最大容量： （1）角转子6 x 250 ml max. 9,000 rpm ≈ 13,130 x g （2）角转子8 x 50 ml max. 14,000 rpm ≈ 21,040 x g 4.温度范围：-20~40℃ ★5. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 5 | 精密天平1 | 食品样品前处理 | 4 | ▲1.可读性：1mg，量程：220g，重复性(sd)：1mg，线性：2mg ▲2.内校；称盘直径120mm（带限位槽） ▲3.称量值检索功能，自动存储最近一次称量结果，方便查看 ▲4.去皮/回零一体键，方便操作； 5.液晶显示屏，轻松读取称量结果 ▲6.标配IN-USE-COVER机架保护外壳，避免散落样品的腐蚀 7.下挂钩称量功能，满足特殊称量应用需求 8.具有基础称量、计数称量、百分比称量、检重称量、动态称量等内置应用程序 9.内置RS232通讯接口 ★10. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 6 | 精密天平2 | 食品样品前处理 | 10 | ▲1.可读性：0.01g；最大称量值：610g；重复性(sd)：0.01g；线性：0.02g 2.称盘尺寸：φ160mm ▲3.具有1/10d可读性缩位功能、具有称量值检索功能 ▲4.自动关机功能；可使用交流电或电池供电 ▲5.标配IN-USE-COVER机架保护外壳，避免散落样品的腐蚀 6.动态温度补偿技术，实时修正环境温度波动对称量结果的影响 7.清晰的液晶显示屏、简单易懂的按键设计，有自动故障诊断提示功能，便于用户操作使用 8.标配下挂钩称量功能 9.具有基础称量、百分比称量内置应用程序 ★10. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 7 | 固相萃取仪 | 样品前处理设备 | 2 | 1.固相萃取仪整机由透明有机玻璃制作，耐腐蚀性强。 2.真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高负压，长期高压使用不变形。 3.各处受压均匀，气密性好，稳定性强。 4.萃取速度一致性好、控制调整方便。 5.多通道可独立控制，接头耐腐蚀。 6.产品内部试管架由聚四氟乙烯制成故有很高的耐腐蚀性 7.孔数:12, 独立控制每个孔,标配12个流量控制阀 8.工作区尺寸: 210*100*138mm,带压力表, 真空度: 0.098Mpa 9.标配真空泵配套使用真空度. 10. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 8 | 加热仪 | 赶酸 | 3 | 1.24孔或以上 2.温度能达到200度 3.加热方式为立体加热 4.孔径2.8cm，深度20cm 5.各孔温差不高于3度 6. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 9 | 精密天平3 | 食品样品前处理 | 1 | ▲1.可读性：0.1g；最大称量值：6100g；重复性(sd)：0.1g；线性：0.2g 2.称盘尺寸：φ160mm ▲3.具有1/10d可读性缩位功能、具有称量值检索功能 ▲4.自动关机功能；可使用交流电或电池供电 ▲5.标配IN-USE-COVER机架保护外壳，避免散落样品的腐蚀 6.动态温度补偿技术，实时修正环境温度波动对称量结果的影响 7.清晰的液晶显示屏、简单易懂的按键设计，有自动故障诊断提示功能，便于用户操作使用 8.具有基础称量、百分比称量内置应用程序 9. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 10 | pH计 | 用于样品的前处理 | 1 | 仪器功能： 1、大屏幕LCD段码式液晶显示 2、自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准 3、有手动温度补偿功能 4、仪器自带电磁搅拌 5、配用E-201-C-Q9型pH复合电极 主要技术指标： 仪器级别：0.01级 1、测量范围： pH：(-2.00～19.99)pH mV：(-1999～1999)mV；mV（自动±极性显示） 2、分辨率： pH：0.01pH mV：1mV 3、基本误差： pH：±0.01pH mV：±0.1%FS 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω 5、稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h 6、温度补偿范围：手动(0.0～60.0)℃ 7、电源：AC (220±22)V，(50±l )Hz 8. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 11 | 自动蒸馏装置 | 承接抽检任务 | 2 | 1加热方式：采用远红外陶瓷加热炉，红外线辐射加热、加热功率高、寿命长。（无明火加热、防水）； 2.加热单元：6个,可单孔单控制； 3.升温时间：5-8min； 4.蒸馏速度：12ml/min； 5.蒸馏终点控制：全电脑程序控制，时间和重量双重控制蒸馏终点，自动停止，控制精度±2ml 6. 额定功率：总功率4800W可调；单孔功率：100-800W可调 ；额定电压/频率：220V/50HZ； 7.冷却方式：封闭式内循环回流系统，无需外接冷却水源； 8.防倒吸：设有防真空电磁阀，具有防倒吸功能； 9.时间控制：0-200min可调； 10.蒸馏瓶规格：500mlX6，250 X6 或更多规格可选。 11.厂家需提供ISO9001与ISO14001双体系认证及2年免费售后服务，费提供终身技术咨询，签订合同后30天到货； 12配置要求：主机一台、6套称重传感器，15圈冷凝管6只、500ml蒸馏瓶6只、250ml玻璃容量瓶6 只、全不锈钢万用夹6个.合格证一份、仪器操作说明书一份、装箱清单一份、产品保修单一份。 |

十三、包组十二需求

子包十二设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试管分散机 | 前处理设备：供肉类食品及坚硬样品前处理使用（湿法处理）。 | 3 | 1.转速范围：400-6000rpm，加速键速度8000rpm 2.处理量范围 H2O(mL) ：根据不同分散头，0.1～ 50（ H2O） /1～ 250（ H2O）。 3.接触物料材质：316L 不锈钢(适合所有灭菌方式)。 4.可选配工作头： Ø5mm/L90mm(0.1～ 50mL) Ø10mm/L150mm(1～250mL)。 5.可进行混合，分散，乳化，均质等操作。 6.工作头可进行高温消毒可重复使用，且拆卸方便。 7.附件：搅拌头混匀管、定-转子分散管、不锈钢研磨球研磨样品管各5个 ★8. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 2 | 试管研磨机 | 前处理设备：供肉类食品及坚硬样品前处理使用（干法处理）。 | 3 | 转速范围：5000-25000rpm 多种操作模式可选。 3.可调安全转速，可调安全时间。 4.最大喂料硬度 5Mohs；最大喂料粒度10mm。 5.触摸式按键操作简便，密封防尘外壳，静音运行。 6.工作原理：剪切/冲击。 7.最大圆周速度：50m/s。 8.最大使用容积：40ml。 9.每台配置40ml一次性研磨杯20个及可重复使用的不锈钢研磨杯5个 ★10. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 3 | 控制型试管研磨机 | 食品样品前处理 | 1 | 1.马达输入 / 输出功率: 100 / 80 W 2.速度范围: 5000-25000 rpm，可无级调速。 3.研磨杯有效容积: 40 ml，研磨杯（包括刀头部分）为组装型结构，可方便拆装，保证不同样品使用单独研磨杯进行研磨，避免样品交叉污染；研磨杯为透明塑料材质，可方便观察样品研磨状态。 4.可间歇运行 5.最大圆周速度：65m/s 6.最大给料硬度：5Mohs 7.最大进样粒度: 10 mm 8.刀头材质：不锈钢1.4034 9.定时功能：定时范围为5s - 3 min 10.研磨物料可在研磨室用干冰冷却 11.可选配一次性塑料研磨管或可反复使用的不锈钢研磨管 12.具备安全保护功能：研磨杯未正确安装或关闭，设备不会运行；研磨过程中无法打开研磨杯；具有透明防尘外盖，方便观察研磨状态，且开盖即停 13.允许环境温度:5 -40 ℃ 14.保护等级DIN EN 60529：IP30 15.配置USB接口 16.工作原理：剪切/冲击 17.电压：220-240V/100-120V，频率：50/60Hz 18.转速偏差：500±rpm 19.马达和研磨杯之间采用曲径环式密封，有效防止粉尘从研磨杯中飞出或进入马达。 20.配制：主机1台、一次性研磨杯100个。 ★21. 签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 4 | 分液器1 | 实验前处理 | 10 | 操作简单，只需上下拉动活塞套筒即可完成分液。 2. 采用ETFE、FEP、PFA、PP材料制成，能够耐强酸碱。 3. 安全排液系统：内置的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出。 4. 安全阀：采用内循环排气泡，既避免了溶液浪费又保证了分液精度。 5. 排液管安全帽：排液完毕及时拧上安全帽，防止残余液体滴落，减少了接触试剂的危险。 6. 嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶。 ▲7. 仪器固定于试剂瓶上，可360℃旋转，出液管方位可调，保证试剂瓶的标签始终在可视位置。 ▲8. 标配4个瓶口转换接头，适合于多种规格的试剂瓶。 ▲9. 万能排液管：PTFE材质，带安全手柄，全长800mm，适于较远距离操作，易于插入更细小的容器。 10.规格0-10mL，最小分量0.2mL，精确度≦50士0.5%μL，误差≦10士0.1%μL，带安全阀。 11．签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 5 | 分液器2 | 实验前处理 | 9 | 1.操作简单，只需上下拉动活塞套筒即可完成分液。 2.采用ETFE、FEP、PFA、PP材料制成，能够耐强酸碱。 3.安全排液系统：内置的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出。 4.安全阀：采用内循环排气泡，既避免了溶液浪费又保证了分液精度。 5.排液管安全帽：排液完毕及时拧上安全帽，防止残余液体滴落，减少了接触试剂的危险。 6.嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶。 ▲7.仪器固定于试剂瓶上，可360℃旋转，出液管方位可调，保证试剂瓶的标签始终在可视位置。 ▲8.标配4个瓶口转换接头，适合于多种规格的试剂瓶。 ▲9.万能排液管：PTFE材质，带安全手柄，全长800mm，适于较远距离操作，易于插入更细小的容器。10.规格0-25mL，最小分量0.5mL，精确度≦25士0.5%μL，误差≦25士0.1%μL，带安全阀。 11．签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 6 | 分液器3 | 实验前处理 | 1 | 1.操作简单，只需上下拉动活塞套筒即可完成分液。 2. 采用ETFE、FEP、PFA、PP材料制成，能够耐强酸碱。 3. 安全排液系统：内置的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出。 4. 安全阀：采用内循环排气泡，既避免了溶液浪费又保证了分液精度。 5. 排液管安全帽：排液完毕及时拧上安全帽，防止残余液体滴落，减少了接触试剂的危险。 6. 嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶。 ▲7. 仪器固定于试剂瓶上，可360℃旋转，出液管方位可调，保证试剂瓶的标签始终在可视位置。 ▲8. 标配4个瓶口转换接头，适合于多种规格的试剂瓶。 ▲9. 万能排液管：PTFE材质，带安全手柄，全长800mm，适于较远距离操作，易于插入更细小的容器。10.规格0-50mL，最小分量1.0mL，精确度≦25士0.5%μL，误差≦50士0.1%μL，带安全阀。 11．签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 7 | 分液器4 | 实验前处理 | 10 | 1.操作简单，只需上下拉动活塞套筒即可完成分液。 2. 采用聚四氟乙烯材料制成，能够耐强酸碱。 3. 安全排液系统：内置的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出。 4. 安全阀：采用内循环排气泡，既避免了溶液浪费又保证了分液精度。 5. 排液管安全帽：排液完毕及时拧上安全帽，防止残余液体滴落，减少了接触试剂的危险。 6. 嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶。 ▲7. 仪器固定于试剂瓶上，可360℃旋转，出液管方位可调，保证试剂瓶的标签始终在可视位置。 ▲8. 标配4个瓶口转换接头，适合于多种规格的试剂瓶。 ▲9. 万能排液管：PTFE材质，带安全手柄，全长800mm，适于较远距离操作，易于插入更细小的容器。10.规格0-10mL，最小分量0.2mL，精确度≦50士0.5%μL，误差≦10士0.1%μL，带安全阀。 11．签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 8 | 分液器5 | 实验前处理 | 3 | 操作简单，只需上下拉动活塞套筒即可完成分液。 2. 采用聚四氟乙烯材料制成，能够耐强酸碱。 3. 安全排液系统：内置的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出。 4. 安全阀：采用内循环排气泡，既避免了溶液浪费又保证了分液精度。 5. 排液管安全帽：排液完毕及时拧上安全帽，防止残余液体滴落，减少了接触试剂的危险。 6. 嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶。 ▲7. 仪器固定于试剂瓶上，可360℃旋转，出液管方位可调，保证试剂瓶的标签始终在可视位置。 ▲8. 标配4个瓶口转换接头，适合于多种规格的试剂瓶。 ▲9. 万能排液管：PTFE材质，带安全手柄，全长800mm，适于较远距离操作，易于插入更细小的容器。 10.规格0-25mL，最小分量0.5mL，精确度≦25士0.5%μL，误差≦25士0.1%μL，带安全阀。 11．签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 9 | 分液器6 | 实验前处理 | 2 | 1.操作简单，只需上下拉动活塞套筒即可完成分液。 2. 采用聚四氟乙烯材料制成，能够耐强酸碱。 3. 安全排液系统：内置的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出。 4. 安全阀：采用内循环排气泡，既避免了溶液浪费又保证了分液精度。 5. 排液管安全帽：排液完毕及时拧上安全帽，防止残余液体滴落，减少了接触试剂的危险。 6. 嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶。 ▲7. 仪器固定于试剂瓶上，可360℃旋转，出液管方位可调，保证试剂瓶的标签始终在可视位置。 ▲8. 标配4个瓶口转换接头，适合于多种规格的试剂瓶。 ▲9. 万能排液管：PTFE材质，带安全手柄，全长800mm，适于较远距离操作，易于插入更细小的容器。10.规格0-50mL，最小分量1.0mL，精确度≦25士0.5%μL，误差≦50士0.1%μL，带安全阀。 11．签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 10 | 分液器7 | 实验前处理 | 1 | 1.操作简单，只需上下拉动活塞套筒即可完成分液。 2. 采用ETFE、FEP、PFA、PP材料制成，能够耐强酸碱。 3. 安全排液系统：内置的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出。 4. 安全阀：采用内循环排气泡，既避免了溶液浪费又保证了分液精度。 5. 排液管安全帽：排液完毕及时拧上安全帽，防止残余液体滴落，减少了接触试剂的危险。 6. 嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶。 ▲7. 仪器固定于试剂瓶上，可360℃旋转，出液管方位可调，保证试剂瓶的标签始终在可视位置。 ▲8. 标配4个瓶口转换接头，适合于多种规格的试剂瓶。 ▲9. 万能排液管：PTFE材质，带安全手柄，全长800mm，适于较远距离操作，易于插入更细小的容器。10.规格0-10mL，最小分量0.2mL，精确度≦50士0.5%μL，误差≦10士0.1%μL，带铂-铱阀门弹簧,安全回流阀。 11．签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 11 | 分液器8 | 实验前处理 | 1 | 1.操作简单，只需上下拉动活塞套筒即可完成分液。 2. 采用聚四氟乙烯材料制成，能够耐强酸碱。 3. 安全排液系统：内置的安全排液系统在排液管没有安装好的情况下可以阻止液体流出。 4. 安全阀：采用内循环排气泡，既避免了溶液浪费又保证了分液精度。 5. 排液管安全帽：排液完毕及时拧上安全帽，防止残余液体滴落，减少了接触试剂的危险。 6. 嵌入式吸液管：吸液管长度可调适用于不同规格的试剂瓶。 ▲7. 仪器固定于试剂瓶上，可360℃旋转，出液管方位可调，保证试剂瓶的标签始终在可视位置。 ▲8. 标配4个瓶口转换接头，适合于多种规格的试剂瓶。 ▲9. 万能排液管：PTFE材质，带安全手柄，全长800mm，适于较远距离操作，易于插入更细小的容器。10.规格0-10mL，最小分量0.2mL，精确度≦50士0.5%μL，误差≦10士0.1%μL，带铂-铱阀门弹簧,安全回流阀。 11．签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 12 | 移液器1 | 实验前处理 | 5 | 1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲2.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 ▲3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 4. 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6.量程0-2μL：增量0.01μL，不准确性<±2.0%，不精确性<±1.5% 7.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 13 | 移液器2 | 实验前处理 | 8 | 1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲2.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 ▲3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 4. 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6.量程0-10μL：增量0.02μL，不准确性<±1.4%，不精确性<±0.8% 7.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 14 | 移液器3 | 实验前处理 | 5 | 1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲2.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 ▲3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 4. 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6.量程0-20μL：增量0.02μL，不准确性<±1.0%，不精确性<±0.5% 7.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 15 | 移液器4 | 实验前处理 | 15 | 1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲2.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 ▲3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 4. 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6.量程10-100μL：增量0.2μL，不准确性<±0.8%，不精确性<±0.2% 7.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 16 | 移液器5 | 实验前处理 | 5 | 1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲2.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 ▲3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 4. 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6.量程20-200μL：增量0.2μL，不准确性<±0.6%，不精确性<±0.3% 7.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 17 | 移液器6 | 实验前处理 | 40 | 1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲2.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 ▲3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 4. 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6.量程0-1mL：增量1μL，不准确性<±0.6%，不精确性<±0.4% 7.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 18 | 移液器7 | 实验前处理 | 16 | 1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲2.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 ▲3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 4. 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6.量程1-5mL：增量10μL，不准确性<±0.6%，不精确性<±0.2% 7.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 19 | 移液器8 | 实验前处理 | 26 | 1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲2.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 ▲3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI） 4. 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6.量程1-10mL：增量20μL，不准确性<±0.6%，不精确性<±0.2% 7.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 20 | 5mL白色酸碱两用滴定管 | 前处理设备 | 2 | ▲1、标称容量为5mL，准确度为A级，误差极限为±0.010mL，流出时间为30-45s，其它技术要求须符合GB/T 12805-2011中5mL A级滴定管技术要求。 2、直滴型结构，滴定管管身材质为白色硼硅酸盐玻璃，滴定阀为PTFE阀芯（同时适用于酸性和碱性滴定溶液），操作紧致顺滑，无须润滑。 3、配备高精度滴定头，可精准逐滴控制，液流断开时精准且不会粘附于边缘。 4.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 21 | 10mL白色酸碱两用滴定管 | 前处理设备 | 2 | ▲1、标称容量为10mL，准确度为A级，最小分度值0.02mL，误差极限为±0.02mL，流出时间为30-45s，其它技术要求须符合GB/T 12805-2011中10mLA级滴定管技术要求。 2、组装式结构，滴定管管身、滴定阀、滴定管头可拆卸替换，滴定管管身材质为白色硼硅酸盐玻璃，滴定阀为PTFE阀芯（同时适用于酸性和碱性滴定溶液），操作紧致顺滑，无须润滑。 3、配备高精度滴定管头，可精准逐滴控制，液流断开时精准且不会粘附于边缘。 4、具备自动回零功能，配备1000mLPE试剂瓶，附底座，吸液管为PVC透明材质。 5、白色带自动调零。 6.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 22 | 25mL白色酸碱两用滴定管 | 前处理设备 | 5 | ▲1、白色带自动调零，准确度为A级，最小分度值0.05mL，误差极限为±0.03mL，流出时间为45-70s，其它技术要求须符合GB/T 12805-2011中25mLA级滴定管技术要求。 2、组装式结构，滴定管管身、滴定阀、滴定管头可拆卸替换，滴定管管身材质为白色硼硅酸盐玻璃，滴定阀为PTFE阀芯（同时适用于酸性和碱性滴定溶液），操作紧致顺滑，无须润滑。 3、配备高精度滴定管头，可精准逐滴控制，液流断开时精准且不会粘附于边缘。 4、具备自动回零功能，配备1000mLPE试剂瓶，附底座，吸液管为PVC透明材质。 5.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 23 | 25mL棕色酸碱两用滴定管 | 前处理设备 | 2 | ▲1、棕色带自动调零，准确度为B级，最小分度值0.1mL，误差极限为±0.08mL，流出时间为35-70s，其它技术要求符合GB/T 12805-2011中25mLB级滴定管技术要求。 2、组装式结构，滴定管管身、滴定阀、滴定管头可拆卸替换，滴定管管身材质为棕色硼硅酸盐玻璃，滴定阀为PTFE阀芯（同时适用于酸性和碱性滴定溶液），操作紧致顺滑，无须润滑。 3、配备高精度滴定管头，可精准逐滴控制，液流断开时精准且不会粘附于边缘。 4、具备自动回零功能，配备1000mLPE试剂瓶，附底座，吸液管为PVC透明材质。 5.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 24 | 50mL白色酸碱两用滴定管 | 前处理设备 | 2 | ▲1、白色带自动调零，准确度为A级，最小分度值0.1mL，误差极限为±0.05mL，流出时间为60-90s，其它技术要求须符合GB/T 12805-2011中50mLA级滴定管技术要求。 2、组装式结构，滴定管管身、滴定阀、滴定管头可拆卸替换，滴定管管身材质为白色硼硅酸盐玻璃，滴定阀为PTFE阀芯（同时适用于酸性和碱性滴定溶液），操作紧致顺滑，无须润滑。 3、配备高精度滴定管头，可精准逐滴控制，液流断开时精准且不会粘附于边缘。 4、具备自动回零功能，配备1000mLPE试剂瓶，附底座，吸液管为PVC透明材质。 5.签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |
| 25 | 50mL棕色酸碱两用滴定管 | 前处理设备 | 2 | ▲1、棕色带自动调零，准确度为B级，最小分度值0.1mL，误差极限为±0.10mL，流出时间为50-90s，其它技术要求须符合GB/T 12805-2011中50mLB级滴定管技术要求。 2、组装式结构，滴定管管身、滴定阀、滴定管头可拆卸替换，滴定管管身材质为棕色硼硅酸盐玻璃，滴定阀为PTFE阀芯（同时适用于酸性和碱性滴定溶液），操作紧致顺滑，无须润滑。 3、配备高精度滴定管头，可精准逐滴控制，液流断开时精准且不会粘附于边缘。 4、具备自动回零功能，配备1000mLPE试剂瓶，附底座，吸液管为PVC透明材质。 5 .签订合同后30天内到货，质保期不少于1年。 |

十四、商务需求

- 交货期：以各子包采购设备需求为准

- 付款方式

      - 合同签订后5个工作日内，中标人支付给采购人合同总价的9%作为质量保证金；采购人合同签订后向财政申请支付合同总价的100%作为合同预付款；中标人中标人在收到此款项后，需在5个工作日内，提供开户行开具40%预付款的保函（保函有效期为1年）给采购人。待仪器到货、安装调试结束、验收合格并提交全部报告材料后10个工作日，采购人归还保函给中标人中标人，质保期满时，采购人无息退还中标人中标人履行本合同的质量保证金。如验收不成功，确定为虚假应标的，中标人需全额退款给采购人，采购人保留依法起诉的权利。

      - 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

      - 中标人在收到验收款后给采购人开具合格有效的全额发票，在采购人有要求时，中标人应配合采购人提前开具发票或者分期开具发票。

      - 实际支付时间以财政拨款时间为准。（注：因采购人使用的是财政资金，最终支付时间按财政拨款时间为准）。

- 售后服务要求：

1交货要求：

1.1设备到达使用用户现场后，在接到用户通知后，中标人需安排有经验的专业技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。

1.2安装验收期间，安排应用工程师在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，直至用户能够正常使用。

1.3中标方负责合同项下设备的安装调试，一切费用由中标方负责。

1.4中标方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

2设备的验收：

2.1中标设备安装调试完成正常工作后，验收应在用户和中标人双方共同参加下进行。

2.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

2.3如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

2.4国内产品或合资厂的产品须具备出厂合格证。

2.5设备厂商提供的技术参数数据须是真实可靠的，如果用户验收时达不到所承诺技术指标，厂家须无条件退货并重新提供符合所承诺技术指标的设备，若厂家无法提供符合所承诺技术指标的设备，应给予用户设备成交价50%的赔偿。

3.设备的质保期以各子包采购设备要求为准。

第三部分　投标供应商须知

一、	投标费用说明

1.	投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.	本次招标向中标供应商收取的中标服务费，按国家有关规定执行；中标服务费不在投标报价中单列。

中标服务费是集中采购机构收取的采购代理费。中标供应商在收取《中标通知书》前应向集中采购机构交纳中标服务费（以到达集中采购机构开户银行帐户为准），该收费参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

| 中标金额 （百万元） | 1以下 | 1-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 | 100-1000 | 1000以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 1.5% | 1.1 % | 0.8% | 0.5% | 0.25% | 0.05% | 0.035% |

例如：某货物采购项目中标金额为400万元，中标服务费金额计算如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（400－100）万元×1.1％＝3.3万元

收费＝1.5＋3.3＝4.8万元

3.	中标服务费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行帐号以集中采购机构发出的交纳中标服务费通知书中指定的银行帐号为准。

二、	招标文件

4.	招标文件的构成

4.1	招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标供应商须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在招标过程中由集中采购机构发出的澄清更正文件等

5.	招标文件的澄清更正

5.1	集中采购机构对招标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标供应商，报名及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，集中采购机构在征得当时已报名及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

5.2	根据采购的具体情况，集中采购机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并通知所有当时已报名及购买招标文件的投标供应商。

三、	投标文件的编制和数量

6.	投标的语言

6.1	投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

7.	投标文件编制

7.1	投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

7.2	投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

7.3	投标供应商需对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或集中采购机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.4	如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。

8.	投标报价及计量

8.1	投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。

8.2	除非招标文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和集中采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.	投标保证金

9.1	投标供应商应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

9.2	投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。采用银行转账方式的，应在投标文件递交截止时间之前到达集中采购机构保证金账户。投标保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴，不接受银行柜台缴纳现金方式。

交纳办法如下：

1）	采用银行转账提交的：供应商登录广东省政府采购中心网上报名系统进行网上报名并缴纳了购买采购文件的费用后，在8小时内，保证金管理系统为各报名供应商分别生成保证金缴纳账户并公布到网上报名系统中。账户生成后，系统会向报名联系人的手机发送通知短信，接收到通知短信后，各供应商可以自行登录网上报名系统查看保证金缴纳账户并向该账户缴纳足额的保证金（因运营商或手机限制，短信有可能延迟或被屏蔽，各供应商也可以自行登录系统查询账户）。

每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，集中采购机构将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

投标供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写采购项目编号和投标供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。投标保证金可以采用银行转账、银行保函（或《政府采购投标担保函》）等形式提交。交纳办法如下：

投标供应商（或代交人）填写银行交款票据时，必须清晰填写采购项目编号和投标供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。

2)	采用银行保函提交的：

  - 采用招标文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

  - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

  - 有效期超过投标有效期30天。

3)	采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

  - 采用采购文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；

  - 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

  - 有效期超过投标（报价）有效期30天。

4） 递交投标（报价）文件现场除银行保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。

9.3	如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内原额退还。

9.4	中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

9.5	有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上交国库：

1）	投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）	中标供应商在规定期限内未签订合同。

10.	投标文件的数量和签署

10.1	投标供应商应编制投标文件正本一份和副本陆份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

10.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

10.3	投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

11.	投标文件的密封和标记

11.1	投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2	为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

11.3	信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

11.4	如果未按要求密封和标记，集中采购机构对误投或提前启封概不负责。

四、	投标文件的递交

12.	投标文件的递交

12.1	所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

12.2	集中采购机构将拒绝以下情况的投标文件：

1）	迟于投标截止时间递交的。

12.3	集中采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

13.	投标文件的修改和撤回

13.1	投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、时间的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。

13.2	投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、	开标、评标、定标

见招标文件第四部分

六、	询问、质疑、投诉

14.	询问

14.1	投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式”。

15.	质疑

15.1	投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或集中采购机构书面提出质疑：

1）	采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自购买采购文件之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

采购人或集中采购机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

15.2	质疑联系人：余先生

电话：020-62791628；传真：020-62791628

地址：广州市越华路118号之一809室；邮编：510030

16.	投诉

16.1	投标供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向监督管理机构投诉。

16.2	政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地  址：广州市仓边路26号8楼

电  话：020-83188580、83188586、83188500、83188511

邮  编：510030	传  真：020-83357559

七、	合同的订立和履行

17.	合同的订立

17.1	采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

17.2	签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

18.	合同的履行

18.1	政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

18.2	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

19.	有关合同的订立和履行的更多细节请见《广东省政府采购工作规范（试行）》第二部分的第十二章和第十三章。

八、	适用法律

20.	采购人、集中采购机构及投标供应商进行的本次采购活动适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1	集中采购机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2	开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3	集中采购机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

4.	本次招标依法组建评标委员会。

5.	评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.	在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.	如有必要，评标委员会将书面要求投标供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

8.	本次评标采用综合评分法。

9.	资格性和符合性审查

9.1	评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

9.2	只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

9.3	评标委员会对各投标供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

10.	技术、商务及价格评审

10.1	包组评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50 | 20 | 30 |

10.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

10.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

10.4	价格评审

10.4.1	投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）	对投标服务的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标服务的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）	对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6）	本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

10.4.2	对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

1）	投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价×(1－C1）；

2）	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，并且提供本企业承担的服务；

3）	投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

10.4.3	评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

10.4.4	计算价格评分：各有效投标供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷评标价）×100

10.5	评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11.	中标供应商的确定

11.1	本项各包组推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

11.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

11.3	根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

12.	发布中标结果

12.1	集中采购机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)，广东省政府采购中心网 (www.gpcgd.com)。

12.2	在《中标结果公告》发布的同时，集中采购机构以书面形式向中标供应商发出经采购人确认的《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

12.3	《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求（与公告中投标供应商资格要求一致） |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 见《投标供应商资格》 |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1. 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过对应单项限价。 |
|  | 2.对标的服务的关键、主要内容没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件或《政府采购投标/报价担保函》复印件，保函有效期超过投标有效期30天。 |
|  | 4.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 5.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 6. “★”号条款满足招标文件要求。 |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 8.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 9.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

| 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 所投货物主要技术要求 | 70 | 按照投标文件与技术参数响应情况进行符合性评价。 正偏离不得分。 ▲号条款负偏离，每个扣6，其他条款负偏离，每条扣3分，扣完为止 |
| 针对本项目的进度计划方案情况 | 10 | 投标人针对该项目对采购方的服务方案，包括但不限于服务项目实施前期、实施过程、项目实施完成后跟踪服务方案、售后服务能力（安装、调试、培训）等。横向比较服务优质便捷性。最优得10分，次之5分，其他情况2分。 |
| 厂家和产品技术力量 | 15 | 技术水平在同类产品中领先，技术性能明显优于同类产品，得15分。 技术水平在同类产品中属于中等，性能一般，应用一般，得10分； 技术水平在同类产品中较落后，性能较差，较少或未得到应用得5分； |
| 质量保证能力 | 5 | 质量保证体系及措施承诺可靠具体、实用性强，计划详细、可行性高，综合评价最优得5分； 质量保证体系及措施承诺可行，计划较详细，综合评价次之得3分 |
| 合计：100 |

附表三：商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 20 | 横向比较投标文件，商务响应情况优于投标文件得20分；满足采购文件要求：得15分；未能完全满足采购文件要求得10分 |
| 2 | 报价人信用情况 | 20 | 报价人获得重合同重信用证书情况，2016年（含）往前算，每获得一年得2分，满分20分。须提供证书复印件 |
| 3 | 合同案例 | 40 | 报价人2014年（含）以来投标产品销售合同案例。每提供一个合同(金额未超过各包组限价的)复印件得1分，提供金额超过各包组限价的合同得2分。 最多不超过40分。 注：其中包6的合同须包含电感耦合等离子体质谱仪才能得分；其中包10的合同须包含紫外可见分光光度计或高压灭菌锅才能得分；其中包11的合同须包含研磨仪或离心机（超速、冷冻）才能得分；其中包12的合同须包含试管分散机或试管研磨机或控制型试管研磨机才能得分。 |
| 4 | 履约能力 | 20 | 提供有资质的第三方出具的2014年至2016年《财务报表》复印件。连续三年盈利得20分，连续两年盈利得 15分；一年盈利得 10分；其他情况得0分。 |
| 合计 | 100 |

第五部分　合同书格式

广东省政府采购

合　同　书

采购编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。如下：

第一条   标的物

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 （台套） | 单价 (元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 总计人民币金额（大写）： |  |

第二条  付款方式与发票

- 合同签订后5个工作日内，中标人支付给采购人合同总价的9%作为质量保证金；采购人合同签订后向财政申请支付合同总价的100%作为合同预付款；中标人在收到此款项后，需在5个工作日内，提供开户行开具40%预付款的保函（保函有效期为1年）给采购人。待仪器到货、安装调试结束、验收合格并提交全部报告材料后10个工作日，采购人归还保函给中标人，质保期满时，采购人无息退还中标人履行本合同的质量保证金。如验收不成功，确定为虚假应标的，中标人需全额退款给采购人，采购人保留依法起诉的权利。

- 付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

- 中标人在收到验收款后给采购人开具合格有效的全额发票，在采购人有要求时，中标人应配合采购人提前开具发票或者分期开具发票。

- 实际支付时间以财政拨款时间为准。（注：因采购人使用的是财政资金，最终支付时间按财政拨款时间为准）。

第三条  验收依据及方法

1、按国家标准或行业标准（按标准高者）

2、中标人提供的技术说明书、产品合格证、国家权威部门出具的检定或校准证书（计量设备需要）。

3、验收分为两步，中标人出厂验收与采购人入所验收，所产生的验收费用由中标人承担。

第四条  包装要求、运输方式及费用

货物到达采购人指定地点前包装、运输及保险费用由中标人承担，运输过程中及采购人签收前，货物毁损的风险责任由中标人承担 。

- 交货地点及时间

地点为采购人指定地点         ，日期为合同签订后    个月。

- 设备安装、调试及验收

1、初步验收：采购人只对到货商品数量及表面进行初步验收。对整包装且包装完好的商品，只清点件数。若发现件数不足或箱内短装、错装以及产品残损等，采购人须做好记录，中标人需在  2  个工作日内及时补货。

2、采购人具备安装、调试条件后通知中标人，中标人接到通知后，中标人工作人员3日内应到达采购人指定的地点对设备进行安装调试，采购人应积极配合中标人进行安装调试工作。

3、在采购人现场安装完毕后，按国家产品质量标准和技术标准、产品技术说明书以及本合同文件条款进行最终验收，最终验收合格后，双方签署《验收报告》，采购人凭《验收报告》支付货款。

第七条  质保期

自《验收报告》签订之日起保修     年，保修期内，中标人免费维护或维修，服务要及时、有效，在接到采购人通知后，24小时内予以响应，48小时内技术服务人员赶到现场解决问题。以上质保期满后，中标人以优于市场同期价格向采购人提供服务。

第八条 双方的责任及义务

1、本合同经双方签字盖章后生效，采购人付出第一笔预付款到中标人账户后中标人立即开始安排生产。中标人在          内向采购人提供设备生产进度计划表。

2、采购人应按合同约定支付货款，不得拒付、拖欠。

3、中标人必须按标准向采购人提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以次充好，如发现有非正品则中标人以一赔十。未经采购人同意，不得随意更改方案。并提供各仪器设备的品质证明书、合格证、说明书、相关软件等资料。

4、中标人所提供合同内仪器设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，采购人有权要求中标人立即更换合格产品，否则，采购人有权解除合同，由此带来的一切损失由中标人赔偿。

6、在签订合同后，中标人按照采购人要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。中标人负责对采购人人员进行设备使用、维护、保养的培训，确保操作人员熟练掌握操作程序，以保证设备安装运行，培训费用由中标人自行承担。

7、中标人应保证按时以优于市场同期平均价格向采购人提供仪器设备，如有违反，中标人将给予采购人所涉及该产品金额的10%作为补偿。

8、中标人的商品及其附属品，应符合销售所必备的各方面规定，不得侵犯第三人的知识产权，包括但不限于商标权及专利权等。产地在国外的产品，需要合法的海关通过手续。

9、应答服务：凡由产品质量问题引起的各类故障，中标人在接到采购人故障报修通知后，在4小时内响应，24小时内解决故障，若在24小时内不能排除故障的，则应由中标人提供不低于原设备标准的备用产品保证采购人的正常运作。

第九条  保密

1、任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于甲乙双方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、软盘资料等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

2、除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

第十条  违约责任与赔偿损失

1、由于中标人原因不能按约定交货（不可抗力因素除外），每逾期一天，中标人每天按合同总价的 万分之五 支付逾期违约金，采购人有权在货款中扣除逾期违约金；

- 中标人承诺向采购人销售的设备符合本合同约定的标准，由于质量问题而给采购人（包括第三者）造成损失的，中标人应承担全部赔偿责任。对采购人名誉造成损失的，应向采购人支付合同总金额  10%  的违约金。

- 中标人对其提供的所有商品须承担售后服务责任，直至商品的质保期届满之日止。违反法律及本合同约定的，中标人应当承担全部责任。若中标人不履行售后服务义务的，采购人有权单方委托第三方履行修复义务，由此产生的费用由中标人承担。

- 采购人未按本合同约定向中标人支付货款的，每延迟一天，采购人则按应付货物金额的万分之五向中标人支付违约金。

- 若中标人未按应答服务的时间提供质保期的服务，中标人应向采购人承担违约责任，应向采购人支付合同总金额10%的违约金。给采购人造成损失的，应赔偿中标人的相关损失。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 合同的终止及解除

1、本合同有效期自签订合同之日起一年。在合同期内任何一方不得违反本合同的约定解除或终止合同，否则，应赔偿另一方损失。

2、中标人在工作中，发生以下情形的额，采购人有权单方解除合同，并要求中标人赔偿因此给采购人造成的损失。

（1）中标人提供的产品无法正常使用；

（2）中标人向采购人提供假冒伪劣产品，或他人使用过的仪器设备，严重侵害采购人名誉和利益的；

（3）中标人违反国家法律及相关规定向采购人销售仪器产品的；

（4）超过约定 30 天仍不能交付设备的，或者验收不合格的，采购人可以解除合同；

（5）中标人发生违约后，在收到采购人书面通知五个工作日内仍不能采取补救措施及行动的。

3、中标人收到采购人解除合同的书面通知后一周内，应当返还采购人所有的预付款项，并支付合同额  10 %的赔偿金。

- 争议的解决

合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决；如不能协商解决的，任一方可向采购方所在地的人民法院起诉解决。

第十三条   税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由中标人负担。

第十四条   其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。一方向另一方按本合同约定的上述地址邮寄材料，即使拒收，也视为送达。

4.	除采购人事先书面同意外，中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

第十五条  合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.本合同签订地：广州市白云区

3.	合同一式    份。

采购人（盖章）：	中标人（盖章）：

代表：	代表：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六部分 投标文件格式

目录

1.	自查表	- 79 -

2.	报价表	- 81 -

3.	投标函	- 86 -

4.	资格证明文件	- 88 -

5.	财务报表	- 94 -

6.	同类项目业绩介绍	- 94 -

7.	一般商务条款偏离表	- 95 -

8.	实施计划	- 96 -

9.	中标服务费支付承诺书格式	- 98 -

10.	唱标信封（独立封装）	- 99 -

注：请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：  广东省食品检验所2017年仪器设备采购及相关服务（第一批）

采购项目编号：  GPCGD172175HG309F

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商需严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

#### 1.2技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　广东省食品检验所2017年仪器设备采购及相关服务（第一批）   　　采购项目编号：　GPCGD172175HG309F

| 子包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价万元（人民币） | 投标报价万元（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动汞分析仪 | 1 | 38 |  |
| 子包1小计 | 1 | 38 |  |
| 2 | 全自动食用油极性组分分离系统 | 1 | 30 |  |
| 子包2小计 | 1 | 30 |  |
| 3 | 气相色谱仪 | 2 | 85 |  |
| 子包3小计 | 2 | 85 |  |
| 4 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 52 |  |
| 子包4小计 | 1 | 52 |  |
| 5 | 连续流动注射分析仪 | 1 | 46 |  |
| 子包5小计 | 1 | 46 |  |
| 6 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 130 |  |
|  | 高效液相色谱仪 | 1 | 48 |  |
| 子包6小计 | 2 | 178 |  |
| 7 | PCR仪 | 1 | 149 |  |
| 子包7小计 | 1 | 149 |  |
| 8 | 高效液相色谱仪 | 5 | 240 |  |
| 子包8小计 | 5 | 240 |  |
| 9 | 高效液相色谱-串联质谱联用仪 | 1 | 302 |  |
| 子包9小计 | 1 | 302 |  |
| 10 | 高压灭菌锅 | 2 | 17 |  |
|  | 生物安全柜 | 1 | 7 |  |
|  | 超低温冰箱 | 1 | 9 |  |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1 | 13 |  |
|  | 洗板机 | 1 | 3 |  |
|  | pH计 | 2 | 2 |  |
|  | 灭菌锅安全阀 | 3 | 2.4 |  |
|  | 灭菌锅压力表 | 3 | 2.4 |  |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1 | 13 |  |
| 子包10小计 | 15 | 68.8 |  |
| 11 | 研磨仪 | 3 | 21 |  |
|  | 高速振荡混合器 | 1 | 4.5 |  |
|  | 真空泵 | 2 | 2 |  |
|  | 离心机（超速、冷冻） | 1 | 15 |  |
|  | 精密天平1 | 4 | 8 |  |
|  | 精密天平2 | 10 | 7 |  |
|  | 固相萃取仪 | 2 | 1.5 |  |
|  | 加热仪 | 3 | 1.5 |  |
|  | 精密天平3 | 1 | 0.7 |  |
|  | pH计 | 1 | 1 |  |
|  | 自动蒸馏装置 | 2 | 6 |  |
| 子包11小计 | 30 | 68.2 |  |
| 12 | 试管分散机 | 3 | 3 |  |
|  | 试管研磨机 | 3 | 4.5 |  |
|  | 控制型试管研磨机 | 1 | 2 |  |
|  | 分液器1 | 10 | 3 |  |
|  | 分液器2 | 9 | 2.7 |  |
|  | 分液器3 | 1 | 0.3 |  |
|  | 分液器4 | 10 | 3 |  |
|  | 分液器5 | 3 | 0.9 |  |
|  | 分液器6 | 2 | 0.6 |  |
|  | 分液器7 | 1 | 0.3 |  |
|  | 分液器8 | 1 | 0.3 |  |
|  | 移液器1 | 5 | 0.8 |  |
|  | 移液器2 | 8 | 1.28 |  |
|  | 移液器3 | 5 | 0.8 |  |
|  | 移液器4 | 15 | 2.4 |  |
|  | 移液器5 | 5 | 0.8 |  |
|  | 移液器6 | 40 | 6.4 |  |
|  | 移液器7 | 16 | 2.56 |  |
|  | 移液器8 | 26 | 4.16 |  |
|  | 5mL白色酸碱两用滴定管 | 2 | 0.4 |  |
|  | 10mL白色酸碱两用滴定管 | 2 | 0.4 |  |
|  | 25mL白色酸碱两用滴定管 | 5 | 1 |  |
|  | 25mL棕色酸碱两用滴定管 | 2 | 0.4 |  |
|  | 50mL白色酸碱两用滴定管 | 2 | 0.5 |  |
|  | 50mL棕色酸碱两用滴定管 | 2 | 0.5 |  |
| 子包12小计 | 179 | 43 |  |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。如进口设备必须含进口关税。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2	投标明细报价表

采购项目名称：　广东省救助申请家庭经济状况核对系统外部设备（高拍读卡器）采购　　采购项目编号：　GPCGD172178HG263F　　子包号：

| 一、货物详列 |
| --- |
| （一）主要标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| （二）其它标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、总报价：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |

注：1）	以上内容必须与《报价一览表》一致。

2)	对于报价免费的项目必须标明“免费”；

3)	所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4)	应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 投标函

投 标 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的  广东省食品检验所2017年仪器设备采购及相关服务（第一批）    项目的招标[采购项目编号为：  GPCGD172175HG309F  ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  广东省食品检验所2017年仪器设备采购及相关服务（第一批）     招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本陆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十一）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十二）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 资格证明文件

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                      。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就  广东省食品检验所2017年仪器设备采购及相关服务（第一批）    项目采购[采购项目编号为  GPCGD172175HG309F  ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.          作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.5	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.6	名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.7	中小企业声明函（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 财务报表

投标供应商应根据评审表要求提交相应年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 实施时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 一般商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

## 实施计划

#### 8.1	服务方案

投标供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标供应商履约能力不足或响应不全。

组织实施方案的内容应包括：

8.1.1	对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件）

8.1.2	针对本项目的组织实施方案

8.1.3	进度计划和保证项目完成的具体措施

8.1.4	项目整体验收计划

8.1.5	培训计划

8.1.6	投标供应商认为必要说明的其它内容。

#### 8.2	项目人员安排

8.2.1	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

8.2.2	专业人员的时间计划表

本项目拟安排人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等。

#### 8.3	履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

#### 8.4	其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东省政府采购中心

如果我方在贵中心组织的广东省食品检验所2017年仪器设备采购及相关服务（第一批）   招标中获中标（采购项目编号：GPCGD172175HG309F），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件规定向贵中心交纳中标服务费。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东省政府采购中心的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）；

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

注：投标供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 10.1	《投标函》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.2	《报价一览表》及《投标明细报价表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 10.3	优惠或折扣说明（如有）

#### 10.4		《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（报价）担保业务办理指南

●  根据财政部进一步推广信用担保机制的精神和广东省财政厅《关于进一步推进政府采购信用担保试点工作的通知》的有关要求，在政府采购活动中引入信用担保机制，有利于降低中小企业参与政府采购的成本和风险，为中小企业提供有政策保障、便利的融资渠道，有效缓解资金短缺压力，优化中小企业发展环境。

●   担保公司：广东盈腾融资担保有限公司；

- 审批快捷：采用“绿色审批通道”，担保公司保证当天完成审批并出具保函；

- 手续简便：申请人只需在担保公司网站下载“政府采购投标委托函”，并将申请资料传真或发送邮箱即可进行审批，无需申请人上门提交资料；保函原件由担保公司送达省政府采购中心及传真回申请人，申请人可在担保公司网站查询或向省政府采购中心咨询保函情况；

●  收费优惠：按投标（报价）保证金的1.5%收取担保费，单笔最低保底300元/笔。

业务流程：

申请人需提供资料清单

1、最新年检的营业执照复印件；

2、购买采购文件发票复印件；

3、采购文件首页扫描件或复印件；

4、委托担保函的复印件及申请人联系方式；

5、担保费的转账凭证复印件。

开户名称：广东盈腾融资担保有限公司

开户银行：平安银行佛山顺德支行

账号：11014633946003

服务热线：0757-22662204    总机：0757-22622388    传真：0757-22662211

邮箱：gdyingteng@163.com   网址：http://www.gdyingteng.com

公司地址：广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼

投标保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东省政府采购中心

本保函作为             (投标供应商名称)             （以下简称投标供应商)响应采购项目编号GPCGD172175HG309F的广东省食品检验所2017年仪器设备采购及相关服务（第一批）   采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；

4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

政府采购投标（报价）担保函

编号：（201 ）盈腾投保字第           号

广东省政府采购中心：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加编号为                  的             项目（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目采购文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过投标有效期30天（如项目采购失败重招，则延长至重招之日起至超过投标有效期30天）。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为顺德区人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：广东盈腾融资担保有限公司

法定代表人：

年   月   日

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东省政府采购中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东省政府采购中心：

我公司依法参与了（集中采购机构或采购人）于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名或盖章）

主要负责人 ：        （签名或盖章），职位：

项目联系人：                电话（手机/座机）：

地址：                      邮编：

电子邮箱：                    传真：

年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东省政府采购中心将有可能不予受理。

3：投诉书格式

投  诉  书

投诉人：                法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

委托代理人姓名：            职业：

住址：                      联系电话：

被投诉人：              法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

电子邮箱：                    传真：

我公司参加了      年   月   日被投诉人组织的 （采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的 （采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年   月   日向（集中采购机构或采购人）提出了质疑，（其于     年   月   日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况的简要描述；

3.投诉请求；

本投诉书正本两份，副本   （）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)   份，共   页。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人： （签字）

年    月    日

# Text boxes

送达原件

传真复印件

广东省政府采购中心

交付保费

出具保函

申请人

申请人提交资料

项目受理、评审

1、登录盈腾融资担保网址：http://www.gdyingteng.com

2、点击下载资料“政府采购投标委托函”

+申请资料

3、资料整理后，传真0757-22662211或

发至邮箱：gdyingteng@163.com

担保公司